## Slide 1
ՄԻԿՐՈԷԼԵԿՏՐԱՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ ԵՎ ՏՎԻՉՆԵՐ
Տվիչների բնութագրերը և
ընտրությունը տվյալների թերթիկի միջոցով
Դասախոսություն 2 / 16 · 80 րոպե · Բաժին Ա. Հիմունքներ
Այսօր մեկ թիվ է որոշելու նախագծային ընտրությունը, և այդ թիվը առաջին էջում չկա։
Notes: BEFORE THE BELL: have the muddiest-point list from Lecture 1 in front of you, and
have two real datasheets ready — printed, or on the students' laptops.
Open with the muddiest points (next slide). Do not skip it: answering last week's
confusions in the first two minutes is the single highest-return habit available
to you, and in a first offering it is also how you find out what is not landing.

## Slide 2
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 2
2
Անցյալ դասախոսության հիմնական հարցերը
Վերհիշում ենք երեք առանցքային հասկացություն
1
2
Մեխանիկական կապակցումն ինչպե՞ս է ազդում չափման վրա։
3
Սարքի փոքրացումն ինչպե՞ս է փոխում ռեզոնանսային հաճախականությունը։
Ինչո՞ւ է ալիասինգն անդառնալի։
Այս երեք հարցերի պատասխանները հիմք են այսօրվա բաղադրիչի ընտրության համար։
Notes: TIMING: 0:00–0:02. TEMPLATE SLIDE — you must fill it in before class.
Transcribe the three most frequent muddiest points from Lecture 1's exit tickets
and answer each in about 25 seconds. Name the concept, never the student.
If the tickets show that scaling (Poll 3) is still unresolved for a large part of
the room, put k ∝ L and m ∝ L³ back on the board now and leave them there — you
will want them again when noise density comes up at minute 50.
If you genuinely received no useful tickets, delete this slide rather than
improvising; a hollow version of this ritual is worse than none.

## Slide 3
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 2
3
Որտե՞ղ է այսօրվա թեման
Վերհիշում․ անցյալ դասախոսության շղթան և այսօրվա օղակը
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ
ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ
1
ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ
ԿԱՊԱԿՑՈՒՄ
2
ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄ
3
ԱՆԱԼՈԳԱՅԻՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆԻ
ՄՇԱԿՈՒՄ
4
ՆՄՈՒՇԱՌՈՒՄ ԵՎ
ՔՎԱՆՏԱՑՈՒՄ
5
ԹՎԱՅԻՆ ԿՈԴԵՐ → ՄՄ
ՄԻԱՎՈՐՆԵՐ
6
ԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆ ԴՐՈՇՄ,
ԳՐԱՆՑՈՒՄ, ՈՐՈՇՈՒՄ
7
Այսօրվա աշխատանքը կատարվում է մինչև սարքավորումը ձեռք բերելը․ բաղադրիչն ընտրում ենք հաշվարկի հիման վրա։
Notes: TIMING: 0:02–0:05. RETRIEVAL PRACTICE, not review. Ask before you show:
"Without looking at your sheet — name the seven stages." Take them from the room,
in order, one student per stage. It costs 90 seconds and it is worth more than
re-explaining the diagram.
Then: "Today is stage 3 — the device itself. But notice: we are choosing it
before we have it. The only tools available are a document and arithmetic."

## Slide 4
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 2
4
Երկու սարք՝ առաջին էջի տվյալներով
Պատվերը պետք է ձևակերպել այսօր։ Ո՞րը կընտրեք։
ՍԱՐՔ Ա
Եռառանցք արագաչափ
Լուծաչափ
16 բիթ
Չափման լրիվ տիրույթ
±2 g
Զգայունություն
0.061 mg/ԿՆԲ
Աղմուկի սպ. խտություն
100 µg/√Հց
Միավորի գին
€1.80
«ԲԱՐՁՐ ԼՈՒԾԱՉԱՓ · ՑԱԾՐ ԱՂՄՈՒԿ»
ՍԱՐՔ Բ
Եռառանցք արագաչափ
Լուծաչափ
14 բիթ
Չափման լրիվ տիրույթ
±4 g
Զգայունություն
0.488 mg/ԿՆԲ
Աղմուկի սպ. խտություն
100 µg/√Հց
Միավորի գին
€4.20
Խնդիր՝ բացօթյա պայմաններում, 0–40 °C-ում, արևին հետևող շրջանակի թեքությունը չափել ±0.5° ճշտությամբ։
Notes: TIMING: 0:05–0:07. Show ONLY these two cards. Resist adding anything.
Read the two cards aloud, deadpan. Part A: eight times finer resolution, lower
price, and a marketing line. Part B: coarser, more expensive, nothing to say for
itself.
Then the job, and then the poll — immediately, before anyone can think too hard.
NOTE: these are representative commercial figures, not a named product, chosen so
the arithmetic is exact. Say so if a student asks — and praise the question.

## Slide 5
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 2
5
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ 1
Ո՞ր սարքը կընտրեք ±0.5° ճշտությամբ թեքություն չափելու համար։
A
Սարք Ա — ութ անգամ ավելի բարձր լուծաչափ և ավելի ցածր գին
B
Սարք Բ
C
Միայն առաջին էջի տվյալներով որոշել հնարավոր չէ
Ընտրությունը հիմնավորեք միայն առաջին էջում ներկայացված տվյալներով։ Պատասխանը կվերանայենք հաշվարկից հետո։
Notes: TIMING: 0:07–0:10. Baseline. Expect a clear majority for A (misconceptions M1
and M5 — resolution read as accuracy, headline read as truth).
Do NOT reveal. Record the distribution; you re-show it at minute 70.
If a sizeable group picks C, that is excellent — say "some of you are already
being careful, and you are right, but hold on to why."
Then set the agenda: "By minute fifty you will have computed the answer
yourselves. Everything between here and there is the equipment you need."

## Slide 6
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 2
6
Պահանջը նախ արտահայտեք թվով
Սխալների հաշվեկշիռը հնարավոր չէ ուղղակիորեն համեմատել անկյան հետ
0.5° թեքություն → sin(0.5°) × 1 g = 8.73 mg
8.73 mg-ը մեր ամբողջ օգտակար ազդանշանն է։
Սխալի յուրաքանչյուր բաղադրիչ համեմատելու ենք 8.73 mg-ի հետ։
Դրանից մեծ արժեքն անթույլատրելի է, իսկ անհամեմատ փոքրը՝ ոչ էական՝ անկախ առաջին էջում դրա գրավչությունից։
Notes: TIMING: 0:10–0:13. WRITE 8.73 mg ON THE PHYSICAL BOARD AND DO NOT ERASE IT.
You will point at it at least six times in the next hour.
Derive it live — it takes fifteen seconds and it models the habit: "a tilted
accelerometer sees a component of gravity, so half a degree is sin(0.5°) of one
g. Eight and three-quarter milli-g. That is the whole signal."
Then the sentence that makes the rest of the lecture make sense: "This single
number converts 'which is better?' — which is an opinion — into arithmetic."

## Slide 7
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 2
7
ԲԱԺԻՆ 1
Չորս հասկացություն,
որոնք հաճախ շփոթում են
Ճշտություն։ Ճշգրտություն։ Լուծաչափ։ Զգայունություն։
Տվիչների վերաբերյալ ճարտարագիտական վեճերի մեծ մասը ծագում է այս հասկացությունների շփոթից։
Notes: TIMING: 0:13. Section marker, 15 seconds.

## Slide 8
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 2
8
Ճշտությունը ճշգրտություն չէ
Նույն թիրախը՝ չորս տարբեր չափման արդյունք
ՃԻՇՏ
ԵՎ ՃՇԳՐԻՏ
ՃՇԳՐԻՏ, ԲԱՅՑ
ՈՉ ՃԻՇՏ
ՃԻՇՏ, ԲԱՅՑ
ՈՉ ՃՇԳՐԻՏ
ԵՐԿՈՒՍՆ ԷԼ ՈՉ
Կենտրոնը իրական արժեքն է։ Ճշգրտությունը ցույց է տալիս արդյունքների խմբավորման սերտությունը, իսկ ճշտությունը՝ խմբի մոտիկությունն իրական արժեքին։ Դրանք անկախ բնութագրեր են․ չափաբերմամբ ուղղվում է համակարգային շեղումը։
Notes: TIMING: 0:13–0:18.
Work left to right, but spend your time on the SECOND target — precise but
inaccurate. "This is the dangerous instrument. It looks superb. Every reading
agrees with every other reading. And they are all wrong by the same amount."
Then the question that carries the rest of the lecture — ask it, take answers:
"Which of these four can I fix with a calibration?"
Answer: target 2, completely (measure the offset once, subtract it). Target 3,
not at all by calibration — only by averaging, and averaging costs bandwidth.
Add resolution verbally: "Resolution is not on this picture at all. Resolution
is how finely I can report where the shot landed. I can report a wrong position
to six decimal places." (Misconception M1.)

## Slide 9
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 2
9
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ 2
Խցիկում ճնշումը հաստատուն է, իսկ իրական արժեքը՝ 1000.0 hPa։ Տվիչով կատարում են 100 չափում, և բոլոր արդյունքները 1012.3–1012.5 hPa միջակայքում են։ Տվիչը՝
A
Ճիշտ է, բայց ոչ ճշգրիտ
B
Ճշգրիտ է, բայց ոչ ճիշտ
C
Ե՛վ ճիշտ է, և՛ ճշգրիտ. ցրվածքը ընդամենը 0.2 hPa է
D
Ո՛չ մեկը, քանի որ լուծաչափը նշված չէ
Քվեարկեք ինքնուրույն, ապա քննարկեք ձեր ընտրությունը մեկ այլ ուսանողի հետ։
Notes: TIMING: 0:18–0:22. TARGET 45–65 % first vote.
Full peer instruction: silent vote (45 s) → find a disagreeing partner (90 s) →
re-vote. Announce both percentages.
C is the target distractor: a 0.2 hPa spread LOOKS like quality. It is quality —
of the wrong kind. The device is 12.4 hPa wrong and beautifully consistent
about it.
RECORD BOTH NUMBERS.

## Slide 10
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 2
10
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ 2 · ՊԱՏԱՍԽԱՆ
Խցիկում ճնշումը հաստատուն է, իսկ իրական արժեքը՝ 1000.0 hPa։ Տվիչով կատարում են 100 չափում, և բոլոր արդյունքները 1012.3–1012.5 hPa միջակայքում են։ Տվիչը՝
A
Ճիշտ է, բայց ոչ ճշգրիտ
B
Ճշգրիտ է, բայց ոչ ճիշտ
C
Ե՛վ ճիշտ է, և՛ ճշգրիտ. ցրվածքը ընդամենը 0.2 hPa է
D
Ո՛չ մեկը, քանի որ լուծաչափը նշված չէ
Զրոյական շեղումը 12.4 hPa է, իսկ ցրվածքը՝ ընդամենը 0.2 hPa։ Բարձր ճշգրտություն, անբավարար ճշտություն՝ մինչև չափաբերումը։
Notes: Reveal, then IMMEDIATELY ask the follow-up (show of hands, no device):
"Which of these two problems can I fix with a calibration?"
The 12.4 hPa offset — YES, single-point calibration against a reference.
The 0.2 hPa scatter — NO. Not removable, only reducible by averaging, and
averaging costs you bandwidth.
Then the rule on the next slide. This is the most portable thing in the lecture.

## Slide 11
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 2
11
Կանոնը, որ արժե անգիր անել
ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՍԽԱԼ
չափաբերման խնդիր է
զրոյական շեղում, մասշտաբային գործակից՝ չափելի և ուղղելի
ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ՍԽԱԼ
հաճախականային թողունակության խնդիր է
աղմուկը նվազում է միջինացմամբ, սակայն նվազում է նաև արագագործությունը
ԴՐԵՅՖ
բաղադրիչի ընտրության խնդիր է
փոխվում է չափաբերումից հետո, ուստի մեկանգամյա չափաբերմամբ չի վերացվում
Այս կանոնը 14-րդ դասախոսության և 3-րդ ու 5-րդ լաբորատոր աշխատանքների հիմքն է։ Այն կիրառելու եք 6-րդ շաբաթում։
Notes: TIMING: 0:22–0:25. Read the three headlines. Then the third line again, slowly.
"Drift is the one that ruins careers, because it passes every test you run on
the bench at 22 degrees and fails in the field in February."
That sentence is the bridge to the reveal at minute 70. Plant it deliberately.

## Slide 12
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 2
12
Տերմինները՝ ըստ խմբերի
Ստատիկ՝ անփոփոխ մուտքի դեպքում։ Դինամիկ՝ փոփոխվող մուտքի դեպքում։
ՍՏԱՏԻԿ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ
ԴԻՆԱՄԻԿ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ
Տիրույթ
չափելի արժեքների նվազագույնից մինչև առավելագույն միջակայքը
Թողունակություն (BW)
առավելագույն հաճախականությունը, որը փոխանցվում է սահմանված ճշտությամբ
Զգայունություն
մուտքի մեկ միավոր փոփոխությանը համապատասխանող ելքի փոփոխությունը
Արձագանքման ժամանակ
աստիճանաձև մուտքից հետո հաստատման ժամանակը
Լուծաչափ
տարբերակելի ամենափոքր փոփոխությունը
ODR
ելքային տվյալների հաճախություն՝ ոչ հաճախականային թողունակություն
Զրոյի շեղում
մուտքի զրոյական արժեքին համապատասխանող ելքը
Աղմուկի խտություն (ASD)
աղմուկը՝ √Հց-ի հաշվով
Գծայնություն
փոխանցման իրական բնութագրի շեղումը ուղիղ գծից
Խմբային հապաղում
ելքային արձագանքի ժամանակային հապաղումը
Հիստերեզիս
ելքը կախվա՞ծ է մոտեցման ուղղությունից
Միջառանցք. զգայունություն
անցանկալի առանցքի ազդեցությունը
Կրկնելիություն
նույն մուտքի դեպքում նույն արդյունքը՝ կրկնակի չափելիս
Դրեյֆ
ելքի դանդաղ փոփոխությունը ժամանակի և ջերմաստիճանի ազդեցությամբ
Notes: TIMING: 0:25–0:28. DO NOT READ THIS SLIDE OUT. It is a reference page; say so.
Point at exactly two entries:
ODR is not bandwidth. "A sensor can hand you 200 numbers a second while telling
you nothing above 50 Hz. Students lose a whole afternoon to this every year, and
in Poll 3 I am going to catch some of you with it."
Cross-sensitivity: "an accelerometer that reports Z when you shake it in X. Every
real device does this. We come back to it in ten minutes with a question your
datasheet cannot answer."
Tell them this slide is in the handout so nobody transcribes it.

## Slide 13
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 2
13
ԲԱԺԻՆ 2
Ի՞նչ է իրականում
ասում տվյալների թերթիկը
Տվյալների թերթիկը պայմաններով սահմանված բնութագրերի փաստաթուղթ է, ոչ թե անվերապահ խոստում։
Գովազդային ցուցանիշը առաջին էջում է, իսկ իրական իմաստը՝ չափման պայմաններում։
Notes: TIMING: 0:28. Section marker.

## Slide 14
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 2
14
Նախ կարդացե՛ք չափման պայմանները
Միայն դրանից հետո՝ թվային արժեքը
Պարամետր | Նվազ. | Բն. | Առավ. | Միավոր | Պայմաններ
Զգայունություն | — | 0.061 | — | mg/LSB | FS = ±2 g, 25 °C
Զրոյական g-ի մակարդակ | — | ±40 | — | mg | 25 °C, զոդումից հետո
Զրոյական g-ի ջերմաստիճանային գործակից | — | ±0.5 | — | mg/°C | −40…+85 °C
Աղմուկի սպեկտրային խտություն | — | 100 | — | µg/√Hz | ODR = 200 Hz, BW = 50 Hz
Միջառանցք. զգայունություն | — | ±1 | — | % | պատյան, ոչ տպասալ
▸ Բոլորը բնորոշ (typ.) արժեքներ են։
Նվազագույն կամ առավելագույն սահման չկա․ դրանք բնորոշ, ոչ երաշխավորված արժեքներ են։
▸ Տողերի պայմանները տարբեր են։
Տողերի պայմանները տարբեր են՝ 25 °C, 125 °C միջակայք և սահմանված BW։ Առանց պայմանների թվերը համադրելի չեն։
Notes: TIMING: 0:28–0:33. This is a REPRESENTATIVE extract, built to look exactly like
the ones they are about to open. Say that.
Teach the reading order explicitly, right to left: "Column six. Then column one.
Then, last, the number. Most people read it in exactly the opposite order and
that is how they get surprised in February."
The two red points are the lesson. On "typ": "typ means half the parts are worse.
If your design only works with a typ part, half your production does not work."
Now hand out the datasheets.

## Slide 15
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 2
15
Տվյալների որոնում
ISM330DHCX տվյալների թերթիկ · զույգերով · պատասխանի մոտ նշեք էջը
1
Սնման լարումների տիրույթները, ներառյալ առանձին I/O սնուցումը, եթե այն նախատեսված է
2
Զգայունությունը՝ յուրաքանչյուր ընտրվող լրիվ տիրույթի համար
3
Զրոյական g-ի շեղումը և դրա ջերմաստիճանային գործակիցը
4
Աղմուկի սպեկտրային խտությունը և դրա նշման հաճախականային թողունակությունը
5
Նույնականացման ռեգիստրը և սպասվող արժեքը
6
Թվերի կարգավիճակը (typ./min./max.) և չափման ջերմաստիճանը
5-րդ կետը կօգտագործեք հաջորդ լաբորատոր աշխատանքում՝ տվիչի ինքնությունը հաստատելու համար։
Notes: TIMING: 0:33–0:41. Use the ACTUAL device from the lab kit so the skill transfers
directly to Lab 1 in week 2.
Circulate. Do not answer "where is it?" — answer "which section would a
manufacturer put that in?"
Number 4 is the one they will struggle with: the conditions are usually in a
footnote, and the ODR and the bandwidth are different numbers. That struggle IS
the learning; let it happen.
Number 5 is the WHO_AM_I register. Point out that they will type this value into
their code on Tuesday.
If the class is short on documents: project one page and run it as a whole-class
hunt, calling on pairs for each item.

## Slide 16
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 2
16
ԳՏԵՔ ԱՅՍ ՑՈՒՑԱՆԻՇԸ
«Որքա՞ն կլինի սարքի միջառանցքային զգայունությունը՝ իմ տպասալին զոդելուց հետո»։
Այդ արժեքը տվյալների թերթիկում չկա և լինել չի կարող։ Այն տրված է պատյանի մեջ գտնվող բյուրեղի համար, իսկ ամրացման լարումները, զոդման անհամաչափությունն ու տպասալի ծռումը փոխում են այն։
Notes: TIMING: 0:41–0:44. THE MOST IMPORTANT TWO MINUTES OF THE LECTURE.
Let them hunt for it for a genuine 60 seconds before you say anything. Some will
insist it must be there somewhere.
Then: "It is not there. And the manufacturer is not being evasive — they cannot
know what your board does to their part."
The habit to install, said in the first person: "The datasheet cannot tell me
this. I must measure it on my own assembled board."
That is why Lab 3 exists. Say so.

## Slide 17
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 2
17
ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ
Ո՞ր ցուցանիշն էր
ամենադժվարը գտնել
Ձեռք բարձրացրեք և բացատրեք՝ ինչո՞ւ էր դժվար։
Պատասխանը դեռ մի՛ ասեք։
Թվերի իմաստը չափման պայմաններում է։
Notes: TIMING: 0:44–0:46. Genuine state change — everyone stands, hands up, 90 seconds.
The usual winner is noise density (number 4), because its conditions are
buried in a footnote and ODR ≠ bandwidth.
Take two answers on WHY, not WHAT. "Because the number was in one place and the
conditions were in another" is the answer you are fishing for.
Then land the line and sit them down. Next: the arithmetic.

## Slide 18
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 2
18
ԲԱԺԻՆ 3
Այժմ՝ հաշվարկը
Չորս բաղադրիչ, մեկ պահանջ։
Վերջում կկարողանաք հաշվարկով հիմնավորել, թե որ սարքն է պետք ընտրել։
Notes: TIMING: 0:46. Section marker.

## Slide 19
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 2
19
Աղմուկի խտությունից՝ ՄՔՄ արժեք
…հաճախականային թողունակությունն ընտրելուց հետո
Աղմուկի ՄՔՄ արժեք = աղմուկի սպեկտրային խտություն × √BW
100 µg/√Hz × √50 Hz = 100 × 7.07 = 707 µg = 0.71 mg
▸ Չափման միավորները հուշում են արդյունքը։
µg/√Hz × √Hz = µg։ Եթե միավորները չեն կրճատվում, սխալ մեծություն եք օգտագործել։
▸ Հաճախականային թողունակությունը, ոչ թե ODR-ը։
ODR-ը 200 Hz է։ √200-ի կիրառմամբ ստացվում է 1.41 mg՝ թվացյալ ճիշտ, բայց սխալ պատասխան։
▸ Թողունակությունը կիսելիս աղմուկը նվազում է √2 անգամ։
Աղմուկը միայն տվիչի հատկություն չէ․ այն կախված է նաև ընտրված հաճախականային թողունակությունից։
Notes: TIMING: 0:46–0:52. Do the arithmetic on the board with the units written out in
full. Unit cancellation — not the physics — is what actually blocks students here.
Emphasise the ODR trap explicitly before the poll. You WANT them to have been
warned; the ones who still fall for it have a genuine misconception, and that is
the diagnostic you need.
The third bullet is the conceptual payoff and it connects straight back to
Lecture 1's motor: bandwidth is a decision with consequences in both directions.
Too little and you miss the signal. Too much and you buy noise.

## Slide 20
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 2
20
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ 3
Աղմուկի սպեկտրային խտությունը 100 µg/√Hz է։ ODR = 200 Hz, իսկ BW = 50 Hz։ Որքա՞ն է արդյունքների աղմուկի ՄՔՄ արժեքը։
A
≈ 0.1 mg
B
≈ 0.7 mg
C
≈ 1.4 mg
D
≈ 5 mg
Յուրաքանչյուր սխալ տարբերակ համապատասխանում է որոշակի հաշվարկային սխալի։ Պատասխանեք ուշադիր։
Notes: TIMING: 0:52–0:57. THE MOST DIAGNOSTIC POLL IN THE PILOT. Target 40–60 %.
Each distractor is a named procedural error, so the DISTRIBUTION tells you what
to re-teach:
A — ignored bandwidth entirely
B — correct: 100 × √50 = 707 µg
C — used √ODR instead of √bandwidth (the M7 confusion)
D — multiplied by bandwidth instead of its square root
RECORD THE FULL DISTRIBUTION, not just the correct percentage. If C is large,
that is your Lecture 3 opening. If D is large, the blocker is arithmetic, not
sensing — write √Hz on the board with units in full.
Peer instruction, then re-vote.

## Slide 21
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 2
21
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ 3 · ՊԱՏԱՍԽԱՆ
Աղմուկի սպեկտրային խտությունը 100 µg/√Hz է։ ODR = 200 Hz, իսկ BW = 50 Hz։ Որքա՞ն է արդյունքների աղմուկի ՄՔՄ արժեքը։
A
≈ 0.1 mg
B
≈ 0.7 mg
C
≈ 1.4 mg
D
≈ 5 mg
100 µg/√Hz × √50 Hz = 707 µg = 0.71 mg։ Համեմատեք այն 8.73 mg ազդանշանի հետ և որոշեք՝ արդյո՞ք աղմուկն է սահմանափակող գործոնը։
Notes: Reveal, then the reframe — this is the pivot of the whole lecture. Say it
almost casually:
"We just spent six minutes computing 0.71 mg of noise. Our signal is 8.73 mg.
So noise costs us about eight per cent of the measurand. Annoying. Survivable.
Now let me show you the term nobody computed."
Then go straight to drift.

## Slide 22
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 2
22
Եվս երեք բաղադրիչ․ դրանցից մեկն էական է
ՔՎԱՆՏԱՑՄԱՆ ՍԽԱԼ
LSB / √12
Ա. 0.061/3.46 = 0.018
Բ. 0.488/3.46 = 0.141
Երկու արժեքներն էլ աննշան են 8.73 mg-ի համեմատ։
ԶՐՈՅԱԿԱՆ ՇԵՂՈՒՄ
չափաբերվում է
Ա. ±40 mg → 0
Բ. ±10 mg → 0
Մեկ չափաբերմամբ այն ուղղվում է միայն տվյալ ջերմաստիճանում։
ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԱՅԻՆ ԴՐԵՅՖ
TC × ΔT
Ա. 0.5 × 20 = 10.0
Բ. 0.1 × 20 = 2.0
Չափաբերվել է 20 °C-ում, աշխատում է 0–40 °C-ում, ուստի ΔT = ±20 °C։
Սարք Ա-ի զրոյական շեղման դրեյֆը 10 mg է, իսկ ամբողջ ազդանշանը՝ 8.73 mg։
Notes: TIMING: 0:57–1:02. Build left to right; the punch is on the right.
Quantisation: "Both are a rounding error on a rounding error. Note that Part A's
celebrated eight-times-finer resolution buys it 0.12 mg of advantage on a term
that was already invisible."
Offset: "Both fixable. This is the calibration column."
Drift: STOP HERE. "Part A's offset moves by ten milli-g across the temperature
range. Our signal is eight point seven three. The error is larger than the
thing being measured — and it appears after you calibrated, so no bench
procedure catches it."
Ask the room: "Which of the three columns did the front page mention?" None.

## Slide 23
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 2
23
Սխալների հաշվեկշիռը
Անկախ բաղադրիչները համակցվում են քառակուսիների գումարի քառակուսի արմատով (RSS)
Սխալանքի բաղադրիչ | Սարք Ա | Սարք Բ | Որտեղից է եկել
Աղմուկ (100 µg/√Hz × √50 Hz) | 0.707 | 0.707 | տվյալների թերթիկ × ընտրված BW
Քվանտացման աղմուկ (LSB/√12) | 0.018 | 0.141 | լուծաչափ և չափման լրիվ տիրույթ
Զրոյի շեղման դրեյֆ (TC × ΔT) | 10.000 | 2.000 | ջերմաստիճանային գործակից × 20 °C
ԸՆԴԱՄԵՆԸ (RSS) | 10.02 | 2.13 | √(քառակուսիների գումարի)
ԹԵՔՈՒԹՅԱՆ ԱՆԿՅԱՄԲ | 0.574° | 0.122° | asin(mg / 1000)
ՊԱՀԱՆՋ՝ ±0.5° | ՉԻ ԲԱՎԱՐԱՐՈՒՄ | բավարարում է՝ 4× պաշարով | պահանջ
Բոլոր արժեքները՝ mg-ով։ BW = 50 Hz, չափաբերումը՝ 20 °C, աշխատանքային տիրույթը՝ 0–40 °C։
Գերակշռում է մեկ բաղադրիչ, որը նշված էր միայն տվյալների թերթիկի խորքում։
Notes: TIMING: 1:02–1:06. Reveal row by row if your tooling allows; otherwise walk down
with the cursor and make them predict the total before you say it.
Say the RSS rule and why: independent random terms add in quadrature, so the
LARGEST term dominates completely. 10 and 0.7 combine to 10.02 — the noise
term you spent six minutes on has changed the answer by three hundredths.
"That is the most important lesson in error budgeting: find the biggest term
first. Everything else is decoration."
Then the two bottom rows, slowly. FAILS. Passes with fourfold margin.

## Slide 24
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 2
24
Այժմ գնահատենք լաբորատոր սարքը
ISM330DHCX · նույն հաշվեկշիռը՝ տվյալների թերթիկի typ. և max. արժեքներով
Սխալանքի բաղադրիչ | ըստ typ. | ըստ max. | DS13012 Rev 6-ից
Աղմուկի սպեկտր. խտություն | 60 µg/√Hz | 100 µg/√Hz | երկուսն էլ նույն տողում են
Աղմուկ, × √50 Hz | 0.424 | 0.707 | ընտրված BW
Քվանտացման աղմուկ, LSB/√12 | 0.018 | 0.018 | 16 բիթ, ±2 g
Զրոյի շեղման TC | ±0.1 mg/°C | ±0.5 mg/°C | երկուսն էլ նույն տողում են
Դրեյֆ, × 20 °C | 2.000 | 10.000 | 0–40 °C, տրամաչափ.՝ 20 °C-ում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ (RSS) | 2.05 | 10.02 | √(քառակուսիների գումարի)
ԹԵՔՈՒԹՅԱՆ ԱՆԿՅԱՄԲ | 0.117° | 0.574° | asin(mg/1000)
ՊԱՀԱՆՋ՝ ±0.5° | բավարարում է՝ 4× պաշարով | ՉԻ ԲԱՎԱՐԱՐՈՒՄ | պահանջ
Նույն սարքը, նույն պահանջը, բայց հրապարակված երկու սյունակները տալիս են տարբեր եզրակացություններ։
Notes: TIMING: insert at 1:06–1:09 (push the reveal and the decision table back by three
minutes; if short of time, cut Part C from the team table instead).
THIS IS THE STRONGEST SLIDE IN THE LECTURE. Parts A and B were teaching devices. This
is the actual component in their kit, and its own two published columns straddle the
pass/fail line.
Say it plainly: "A typical ISM330DHCX meets our requirement with fourfold margin. A part
at the limit of its own specification misses it. Both are in spec. Both ship in the same
reel. Nobody is cheating."
Then the engineering question, and take answers:
"So which column do you design with?"
- Guaranteeing the spec -> the MAX column, and this design does not close. You must
narrow the temperature range, compensate offset against temperature (Lecture 14),
or renegotiate the 0.5 degrees.
- Ten units you can each measure -> typ plus per-unit calibration is defensible,
PROVIDED you write down that you made that choice.
- Never: budget with typ and call the result a guarantee.
Close on: "A datasheet does not describe your device. It describes the population your
device was drawn from."
Note for you: Part A's numbers were essentially this part's worst case, Part B's its
typical case. If a student spots that, they have understood the whole lecture.

## Slide 25
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 2
25
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ 1 · ՊԱՏԱՍԽԱՆ
Ո՞ր սարքը կընտրեք ±0.5° ճշտությամբ թեքություն չափելու համար։
A
Սարք Ա — ութ անգամ ավելի բարձր լուծաչափ և ավելի ցածր գին
B
Սարք Բ
C
Միայն առաջին էջի տվյալներով որոշել հնարավոր չէ
Սկզբում ճիշտ պատասխանը C-ն էր, քանի որ տեղեկությունը բավարար չէր։ Հաշվարկից հետո ճիշտ է B-ն։
Notes: TIMING: 1:06–1:08. Show the minute-7 distribution next to this. The shift is the
lecture's evidence that it worked.
Say both halves explicitly — this is the professional habit, not a trick:
"If you chose C at minute seven, you were right, and you were right for the best
possible reason: you knew you could not decide. If you chose A, you were doing
what most engineers do — reading the headline. And if you now choose B, you can
defend it with a number, which is the only defence that survives a design
review."

## Slide 26
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 2
26
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
Սարք Ա-ն ունի ութ անգամ ավելի բարձր լուծաչափ,
սակայն չի բավարարում պահանջը։
Սարք Բ-ի 0.028° լուծաչափը պահանջվող 0.5°-ից 18 անգամ մանր է։ Ուստի լուծաչափը որոշիչ չէր․ վճռորոշը ջերմաստիճանային դրեյֆն էր։
Notes: TIMING: 1:08–1:09. Silence, then read once.
Optional, if the room is with you: "And Part A was cheaper, and had a library.
Every incentive pointed at the wrong part."

## Slide 27
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 2
27
Աշխատանք խմբերով. երեք թեկնածու
Երեք հոգանոց խմբեր · ընտրեք մեկ սարք
Չափանիշ | Կշիռ | A | B | C
Բավարարում է ±0.5° պահանջը 0–40 °C-ում | պարտ. | ոչ | այո | այո
Ընդհանուր սխալանքը՝ անկյան միավորով | բարձր | 0.574° | 0.122° | 0.06°
Միավորի գինը՝ 500 հատ պատվիրելիս | միջին | €1.80 | €4.20 | €11.50
Սպառվող հոսանք | միջին | 0.15 mA | 0.18 mA | 0.90 mA
Գրադարանը հասանելի է | ցածր | այո | ոչ | ոչ
ՍԱՐՔ C
16 բիթ, ±2 g
60 µg/√Hz
զրոյի շեղում՝ ±5 mg
TC՝ ±0.05 mg/°C
€11.50, 0.9 mA
Գրեք մեկ նախադասություն․ «Ընտրում ենք Սարք ___-ը, որովհետև ___»՝ նշելով գերակշռող սխալի բաղադրիչը, ոչ թե առաջին էջի ցուցանիշը։
Սարք C-ն ավելի թանկ է, բայց պահանջից ավելի օգտակար հնարավորություն չի ապահովում․ սա ավելորդ ծախս է։
Notes: TIMING: 1:09–1:15. Teams of three, 8 minutes, one sheet. Circulate.
Two teams read their sentence aloud. Insist on the form: Part, then the dominant
term. "Because it is better" is not an answer.
IF A TEAM CHOOSES C: do not correct it — ask "what did the customer get for the
extra €3,650?" (500 units × €7.30 over Part B.) Let them find it. Over-specification is a
real failure mode and this is the only place in the pilot that teaches it.
IF SHORT OF TIME: drop Part C, run it with two candidates in 5 minutes, set the
third as homework.

## Slide 28
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 2
28
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ 4
2 m ջրամբարում պահանջվում է ±20 mm ճշտություն՝ 5–35 °C-ում։
P՝ ±0.25 % FS սխալի գոտի՝ 0–50 °C-ում։
Q՝ ±0.05 % FS՝ 25 °C-ում, ջերմաստիճանային գործակիցը նշված չէ։
A
Տվիչ Q — հայտարարված ճշտությունը հինգ անգամ բարձր է
B
Տվիչ P — սահմանները տրված են 0–50 °C ամբողջ տիրույթի համար
C
Ցանկացածը․ ջերմաստիճանային գործակիցը կարելի է չափել հետո
D
Տվիչ Q՝ տեղադրումից առաջ 25 °C-ում չափաբերված
Չափվող մեծությունն այլ է, բայց ընտրության սկզբունքը նույնն է։
Notes: TIMING: 1:15–1:18. TRANSFER — deliberately a new measurand so it tests the
principle, not memory of the tilt case. Target 55–75 %.
60 seconds, quick vote, short discussion.
THE POINT: P's ±0.25 % FS over the full range is 50 Pa ≈ 5 mm — comfortably
inside ±20 mm, and GUARANTEED across the operating temperature. Q's ±0.05 % FS
is 10 Pa ≈ 1 mm at 25 °C and UNKNOWN at 5 °C, because the temperature
coefficient is not specified at all.
You cannot write a defensible error budget for Q. That is the whole answer.
C and D are the "calibration fixes everything" misconception, now in a second
context. If students still pick them here after the drift lesson, note it — that
is a genuine finding for next year.

## Slide 29
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 2
29
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ 4 · ՊԱՏԱՍԽԱՆ
2 m ջրամբարում պահանջվում է ±20 mm ճշտություն՝ 5–35 °C-ում։
P՝ ±0.25 % FS սխալի գոտի՝ 0–50 °C-ում։
Q՝ ±0.05 % FS՝ 25 °C-ում, ջերմաստիճանային գործակիցը նշված չէ։
A
Տվիչ Q — հայտարարված ճշտությունը հինգ անգամ բարձր է
B
Տվիչ P — սահմանները տրված են 0–50 °C ամբողջ տիրույթի համար
C
Ցանկացածը․ ջերմաստիճանային գործակիցը կարելի է չափել հետո
D
Տվիչ Q՝ տեղադրումից առաջ 25 °C-ում չափաբերված
Ամբողջ աշխատանքային տիրույթի համար նշված սխալի գոտին ավելի հուսալի չափանիշ է, քան մեկ ջերմաստիճանի ճշտությունը։ Չնշված գործակցի սահմաններն անհայտ են։
Notes: Reveal. The sentence to land:
"An unspecified number is not a good number. It is an unknown number, and you
cannot put an unknown into a budget you have to sign."
Note the deliberate echo: in the tilt case the killer term was drift you could
compute. Here it is drift you cannot even compute. Same lesson, harder version.

## Slide 30
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 2
30
Բաղադրիչի ընտրության կանոնը
Ծրագրային գրադարանը առավելություն է, բայց ոչ տեխնիկական պահանջ
«Սարքը մի՛ ընտրեք միայն Arduino գրադարանի առկայությամբ։
Ուսումնասիրեք նաև դրա կարգավորումն ու տվյալների ուղին»։
Սարք Ա-ի համար գրադարան կար, բայց այն չէր բավարարում պահանջին։
Ընտրության հիմքը ճարտարագիտական գնահատման տվյալներն են․
ընտրելի չափման տիրույթ և ODR
փաստաթղթավորված BW և աղմուկ
ինքնաստուգման գործառույթ
տվյալների պատրաստ լինելու ընդհատում
FIFO՝ ըստ անհրաժեշտության
հասանելի ռեգիստրային քարտեզ
ամբողջական տվյալների թերթիկ
Notes: TIMING: 1:18–1:19. Ninety seconds.
Be honest about why the rule exists: "A library is a real asset and it will save
you a week. It is just not a specification. Rank it last, not zero."
The seven boxes are the plan's own component-selection criteria. Tell them these
are the features the lab kit was chosen to expose — which is why they will be
writing register values rather than calling someone's begin() function.

## Slide 31
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 2
31
Հիշելու չորս դրույթ
01
Պահանջը նախ վերածեք թվի, ապա կարդացեք տվյալների թերթիկը։
0.5°-ը վերածվեց 8.73 mg-ի, որն էլ որոշեց հետագա ամբողջ վերլուծությունը։
02
Գտեք գերակշռող սխալի բաղադրիչը․ մնացածը երկրորդական է։
10 mg և 0.7 mg բաղադրիչների RSS-ը 10.02 mg է․ փոքր բաղադրիչը գրեթե չի փոխում արդյունքը։
03
Լուծաչափը, ճշտությունը և ճշգրտությունը տարբեր բնութագրեր են։
Համակարգային սխալ → չափաբերում։ Պատահական սխալ → BW։ Դրեյֆ → բաղադրիչի ընտրություն։
04
Առանց չափման պայմանների թիվը իմաստ չունի։
25 °C-ում տրված typ. արժեքը երաշխիք չէ, իսկ չնշված գործակցի սահմաններն անհայտ են։
Notes: TIMING: 1:19. Read the four bold lines only. Sixty seconds.

## Slide 32
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 2
32
Ելքի թերթիկ
Անանուն · հանձնեք դուրս գալիս
1 · ՀԱՇՎԱՐԿ
Տվիչի աղմուկի սպեկտրային խտությունը 200 µg/√Hz է։
Սահմանում եք BW = 100 Hz։
Որոշե՛ք RMS աղմուկը։
2 · ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Ո՞ր բնութագիրն եք այսուհետ ստուգելու՝ նախքան առաջին էջի ցուցանիշը։
3 · ԱՆՀԱՍԿԱՆԱԼԻ ԿԵՏ
Ո՞ր հարցում եք այսօր ամենաքիչ վստահ։
Պատասխանեք մեկ նախադասությամբ։
1-ին հարցը ստուգում է հաշվարկային հմտությունը, իսկ 2-րդ և 3-րդ հարցերը՝ ձեր դատողությունն ու բաց մնացած հարցերը։
Notes: TIMING: 1:19–1:20.
Q1 key: 200 × √100 = 2000 µg = 2 mg. This is the independent check on L2.3 —
group work can hide an individual who cannot do it.
Q2 accepts either "the conditions block" or "offset drift / temperature
coefficient". Both are the right instinct.
Say the bottom line out loud. It is true, and it buys honest tickets.

## Slide 33
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 2
33
ՀԱՋՈՐԴ ԹԵՄԱՆ
Երեքշաբթի՝ Լաբորատոր աշխատանք 1
Տվյալների թերթիկից մինչև տվյալներ․ բերեք ստորագրված նախալաբորատոր թերթիկը
Արդեն գտել եք սարքի նույնականացման ռեգիստրը։ Երեքշաբթի այն կկարդաք միկրոսխեմայից և կհաստատեք տվիչի ինքնությունը։
ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ՝ ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ 3
Ֆիզիկական մեծությունից մինչև վստահելի թվային նմուշներ՝ նմուշառում, ալիասինգ, քվանտացում և ԱԹՓ-ի ճիշտ կարգավորում։
Notes: TIMING: 1:20. End on time.
Close the loop with Lecture 1 explicitly: "In week one a motor died because
nobody specified a bandwidth. Next week we build the thing that specifies it."