## Slide 1
ՄԻԿՐՈԷԼԵԿՏՐԱՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ ԵՎ ՏՎԻՉՆԵՐ
Ֆիզիկական մեծությունից մինչև
հավաստի նմուշներ
Դասախոսություն 3 / 16 · 80 րոպե · Մոդուլ Ա․ Հիմունքներ
Մեկ գրանցման ֆայլ և երեք թիվ, որոնք որոշում են տվյալների հավաստիությունը։
Notes: TIMING: 00:00–00:01.
BEFORE THE BELL: the muddiest points from Lecture 2's exit tickets typed into the
next slide, the ISM330DHCX datasheet open at the accelerometer noise table, and
three board colours if you have them — teal, amber, red.
Do not preview the lecture. Say one sentence and move: "Last week you chose a
part and defended it with arithmetic. This week the part is on the bench, it is
filling a file with numbers, and I am going to ask you how much of that file is
true." Then the muddiest points.
No microcontrollers today. If students brought them, ask them to put them away —
this is the lecture before the bench, deliberately.

## Slide 2
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 3
2
2-րդ դասախոսությունից՝ երեք հիշեցում
Հիմնական գաղափարները, որոնք պետք են այսօր
1
typ և max սյունակները տարբեր նախագծային նպատակներ ունեն։
2
Աղմուկի գնահատման համար պետք է ընտրել չափման թողունակությունը։
3
Թվերը պետք է կարդալ իրենց չափման պայմանների հետ։
Այս երեք հիշեցումները միանում են մեկ հարցում՝ որքանո՞վ է յուրաքանչյուր նմուշը հավաստի։
Notes: TIMING: 00:01–00:02. TEMPLATE SLIDE — fill it in before class.
Twenty-five seconds each, no more. Name the concept, never the student.
Two answers are worth preparing in advance because they recur: "typ versus max"
and "why bandwidth appears in a noise calculation at all". Both come back today,
the second one at minute 56, so if they are on the list say "we settle that
properly in an hour" and move.
If Lecture 2's tickets showed the ODR-is-not-bandwidth confusion, do NOT fix it
here. It is today's Poll 3 and you want the misconception alive at minute 44.
If you received no useful tickets, delete this slide rather than improvising.

## Slide 3
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 3
3
Որտե՞ղ է այսօրվա թեման
Վերհիշում․ 1-ին դասախոսության շղթան — այսօր աշխատում ենք 5–7-րդ օղակներում
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ
ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ
1
ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ
ԿԱՊԱԿՑՈՒՄ
2
ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄ
3
ԱՆԱԼՈԳԱՅԻՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆԻ
ՄՇԱԿՈՒՄ
4
ՆՄՈՒՇԱՌՈՒՄ ԵՎ
ՔՎԱՆՏԱՑՈՒՄ
5
ԹՎԱՅԻՆ ԿՈԴԵՐ → SI
ՄԻԱՎՈՐՆԵՐ
6
ԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆ ԴՐՈՇՄ,
ԳՐԱՆՑՈՒՄ, ՈՐՈՇՈՒՄ
7
1–4 փուլերը տալիս են մշակված ազդանշան։ 5–7 փուլերում են առաջանում այս դասախոսության երեք անդառնալի սխալները։
Notes: TIMING: 00:02–00:05. RETRIEVAL PRACTICE, not review. Ask before you show.
"Sheets down. Name the seven stages, in order." One student per stage, take them
from the room. It costs ninety seconds and beats re-explaining the diagram.
Then narrow: "Lecture 2 lived in box 3 — choosing the device. Today we live in
five, six and seven: sampling, codes to units, and the timestamp. That is the
part everyone assumes is bookkeeping."
If the room is slow on stages 5–7, that is your diagnostic for the whole hour:
slow down at minutes 34–50 and protect Poll 3 by cutting slide 35 later.

## Slide 4
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 3
4
Մեկ գրանցման ֆայլ
10 րոպե, 60 000 տող, առանց բացերի և արտառոց արժեքների
ISM330DHCX · ±2 g · 16 բիթ · ODR = 104 Հց · 0.061 mg/LSB · HAL_Delay(10)
12.4
16 ԲԻԹԻՑ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ ԵՆ ԿՐՈՒՄ
Օգտակար՝ 12.4 բիթ
12 Հց
ԿԵՂԾ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐՈՒՄ
Ալիասավորված՝ 12 Հց
12.1 վ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆ ԴՐՈՇՄԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ՍԽԱԼԸ
Վերջնական շեղում՝ 12.1 վ
Երեք թիվն էլ հաշվարկելի էին նախքան ծրագրավորումը։ Դրանցից երկուսը հետագայում ուղղել հնարավոր չէ։
Notes: TIMING: 00:05–00:07. This is the hook. Deliver it flat, like a fact.
Read the configuration line aloud, then: "This file is perfect. Monotonic
timestamps, no gaps, no outliers, magnitudes that look like an accelerometer on
a bench. And three numbers in it are lies."
Point at each card in turn and name it — twelve point four, twelve hertz, twelve
point one seconds — but do NOT explain any of them yet. Each one is a chunk of
the lecture.
Then the sentence that carries the eighty minutes: "Acquisition does not fail
loudly. It fails by handing you a file full of plausible numbers." Straight into
the poll — before anyone has time to get comfortable.

## Slide 5
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 3
5
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ 1
Արագաչափը 16-բիթանոց է, կարգավորված է ±2 g տիրույթով և ունի 0.061 mg/LSB զգայունություն։ ODR = 104 Հց։
Որքա՞ն է առանձին նմուշում տարբերակելի ամենափոքր արագացման փոփոխությունը։
A
0.061 mg — տվյալների թերթիկում նշված քայլը
B
0.018 mg — քվանտացման աղմուկը, LSB/√12
C
0.72 mg
D
Տրված տվյալները բավարար չեն
Ընտրեք պատասխանը․ վերջում այն ինքներդ կհաշվարկեք։
Notes: TIMING: 00:07–00:11. Baseline. DO NOT REVEAL — the answer lands at minute 66.
Hands on a count, all at once. Expect 55–70 % on A: that is misconception M1 and
it is the reason this lecture exists. Expect 5–15 % on D, which is the only
defensible vote right now — you have not given them a noise density.
WRITE THE DISTRIBUTION ON THE BOARD and leave it there all hour. You re-show it
at minute 66 and the shift is your evidence the lecture worked.
If someone picks B, praise it and then use it: "you found the term that does not
matter — which one does?" If someone picks C, ask HOW; if they cannot say, it
was a guess, and say so kindly.
Then set the agenda and move. Do not argue with A now.

## Slide 6
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 3
6
Թիվը, որին հեշտ է վստահել
Ինչպե՞ս է ստացվում 0.061 mg/LSB-ը
4000 mg ÷ 65 536 կոդ = 0.061 mg/LSB
Ռեգիստրային կոդի մեկ քայլը 0.061 mg է։ Այս թիվը ճիշտ է։
±2 g տիրույթը 4000 mg է, իսկ 16 բիթը՝ 65 536 կոդ։ Հարաբերությունը թվային ներկայացման մեկ քայլն է՝ ոչ ամբողջ չափման լուծաչափը։
Notes: TIMING: 00:11–00:13. Derive it live; it takes twenty seconds and models the habit.
"Full scale is plus or minus two g, so four thousand milli-g of span. Sixteen
bits is sixty-five thousand five hundred and thirty-six codes. Four thousand
over sixty-five five three six is zero point zero six one."
Then hold the line: "Notice I have not lied to you and neither has ST. This
number is correct. It is the size of one step of the number." Pause there — the
next slide is where the trouble is, and the pause is what makes it land.
If a student asks whether it should be 65 535, say yes, that convention exists,
and it changes nothing at the fourth decimal place. Do not spend two minutes on it.

## Slide 7
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 3
7
…և երեք բան, որ այն չէ
Այն տարբերակելի ամենափոքր փոփոխությունը չէ։
Այն սահմանվում է աղմուկով, իսկ աղմուկը կախված է թողունակությունից, որը դեռ ընտրված չէ։
Այն ճշտություն չէ։
Զրոյական շեղումը, մասշտաբի սխալը և ջերմաստիճանային շեղումը առանձին բնութագրեր են։
Այն միայն տվիչի հատկություն չէ։
Փոխեք չափման լրիվ տիրույթը, և այն կփոխվի։ Փոխեք թողունակությունը, և չափումը կփոխվի, մինչդեռ այն կմնա նույնը։
ԳՐԱՏԱԽՏԱԿԻՆ՝ ՄԻՆՉ ԴԱՍԻ ՎԵՐՋԸ․
գնել եք 16 բիթ — դրանցից քանի՞սն է իրական տեղեկություն կրում
Notes: TIMING: 00:13–00:14. WRITE THE BOARD LINE NOW and leave it up all hour.
Board work item 1 from the plan is `0.061 mg/LSB · noise 0.72 mg · 11.8 LSB ·
3.6 bits`. Write ONLY the first term and the question now. Writing 0.72 mg on
the board at minute 14 hands the class Poll 1's withheld answer, which the
activity sheet explicitly forbids. Complete the line at minute 56–60, term by
term, as the class derives each one. Same board, same place, finished in public.
Say the three "is not" lines quickly — thirty seconds total. They are a frame,
not content. The one to stress is the first: "the smallest step of the number
and the smallest change you can see are two different quantities, and today they
differ by a factor of twelve."

## Slide 8
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 3
8
ԲԱԺԻՆ 1
Ելքը և
հենային լարումը
Ի՞նչ է իրականում ստացվում տվիչի ելքում, և ինչի՞ հետ է ԱԹՓ-ն համեմատում այն։
Մեկ միացմամբ կարելի է սնման անկման ազդեցությունը փոխհատուցել կամ պահպանել։
Notes: TIMING: 00:14–00:15. Section marker, fifteen seconds. Do not read the sub-lines.
Say only: "Before we can talk about samples, two pieces of vocabulary — what
comes out of a sensor, and what the converter measures it against. The second
one decides whether an entire class of measurement works, and it is free."
This chunk is the one to compress if the muddiest points overran: slides 9 and
10 are vocabulary and can be delivered in three minutes between you, but do NOT
compress slide 11 or the poll. The ratiometric result is the only thing in
chunk 1 that students consistently get wrong on the midterm, and it is also the
only place in the course where a measurement problem is solved by moving one
wire rather than by buying a better part.

## Slide 9
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 3
9
Ի՞նչ է ստացվում տվիչի ելքում
Երեք անալոգային ելք և մեկ թվային ելք, որտեղ փոխակերպումն արդեն կատարվել է
ԼԱՐՈՒՄ
Ջերմազույգից՝ տասնյակ µV/°C, կամրջակից՝ մի քանի mV։ Փոքր ազդանշանի դեպքում նույնիսկ հաղորդալարը չափման մաս է։
ՀՈՍԱՆՔ · 4–20 mA
Գրեթե անկախ է մալուխի դիմադրությունից։ 4 mA-ը «կենդանի զրո» է, իսկ 0 mA-ը՝ հայտնաբերվող խզում։
ԿԱՄՐՋԱԿ
Չորս տարրից կազմված կամրջակ։ Ելքը համեմատական է անհավասարակշռությանը։ Օրինակ՝ տենզոտվիչ և բեռնաչափ։
ԹՎԱՅԻՆ · I²C / SPI
ԱԹՓ-ն պատյանի ներսում է։ Ելքում ստանում եք թվային կոդ՝ I²C կամ SPI կապուղով։
ՀԱՐԱԿԻՑ ԵԶՐՈՒՅԹՆԵՐ՝ չափիչ ուժեղարար · համաֆազ տիրույթ · հողանցում և էկրանավորում → Դասախոսություն 12
Թվային ելքը չի վերացնում անալոգային խնդիրները․ այն տեղափոխում է դրանք պատյանի ներս։ Բացի այդ, պետք է ճիշտ մեկնաբանել բայթերի կարգը և փոխակերպման ժամանակը։
Notes: TIMING: 00:15–00:18. Reference slide — do not read all four columns aloud.
Spend your time on two things. The 4–20 mA live zero: "the zero of the scale is
four milliamps, so a broken wire reads zero and is distinguishable from a
genuine zero. That is designed-in fault detection, and it is why a convention
from the 1950s has outlived the technology that prompted it." It comes back in
Poll 4.
Then the amber box, which is the actual content of the slide. Ask the room:
"Does a digital output make life easier?" Take the yes, then complicate it. The
two new problems it names are chunk 3 of this lecture.
Instrumentation amplifiers get one line and a forward reference. Resist.

## Slide 10
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 3
10
Ի՞նչ է իրականում չափում ԱԹԿ-ն
Ոչ լարում, այլ հարաբերություն
կոդ = (V_in / V_ref) × 2^N
ԱԹԿ-ն պատկերացում չունի, թե ինչ է վոլտը։
▸ Դա հարաբերություն է, ոչ թե լարում։
Կոդը որոշվում է մուտքային և հենային լարումների հարաբերությամբ։
▸ V_ref-ի ամեն սխալ ուժեղացման սխալ է։
V_ref-ի սխալը բոլոր ցուցմունքներում դառնում է նույն ուղղությամբ մասշտաբային սխալ։
Կանոն․ տվիչի գրգռման և ԱԹՓ-ի հենային լարումները վերցրեք միևնույն աղբյուրից կամ երկու առանձին, բայց կայուն աղբյուրներից։
Notes: TIMING: 00:18–00:20. Put the formula on the board as well as the screen.
Read it out with the emphasis in the right place: "count equals V-in OVER V-ref,
times two to the N. The input alone appears nowhere in that expression."
Then the line, deadpan: "An ADC has no idea what a volt is. It is a ratio meter
with a reputation." Let that sit.
The bottom rule is the one to memorise, and the next slide is the two cases it
covers. Say explicitly that mixing one stable thing with one unstable thing is
the only combination that fails — and that it is the one that looks most
sophisticated on a schematic, which is why it gets built.

## Slide 11
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 3
11
Երկու միացում, մեկ նվազող սնում
3.3 Վ սնման գիծը բեռի տակ նվազում է մինչև 3.2 Վ
ՀԱՐԱԲԵՐԱՉԱՓԱԿԱՆ — կամրջակը և ԱԹՓ-ի հենային լարումը նույն աղբյուրից
կամրջակի ելք ↓ 3 %
ԱԹՓ-ի կոդեր ↑ 3 %
────────────────────
հաշվարկված դեֆորմացիա 0 % սխալ
Երկու անդամներն էլ փոխվում են միասին, ուստի դրանց հարաբերությունը մնում է անփոփոխ։
ԲԱՑԱՐՁԱԿ — ԱԹՓ-ն ունի ճշգրիտ 2.5 Վ հենային լարում, կամրջակը՝ սնման գծից
կամրջակի ելք ↓ 3 %
ԱԹՓ-ի կոդեր անփոփոխ
────────────────────
հաշվարկված դեֆորմացիա 3 % ցածր
Փոխհատուցում չկա։ Փոփոխական սխալը կախված է սնման բեռից և չի վերացվում մեկ չափաբերմամբ։
Նույն բաղադրիչները, նույն արժեքը, մեկ միացման տարբերություն։
Notes: TIMING: 00:20–00:23. Draw both on the board while you talk; it is four lines.
Left panel first, slowly, because it is counter-intuitive: "the bridge output
falls by three per cent because its excitation fell. The counts rise by three
per cent because the reference fell. The quantity the code computes was a ratio
all along, so the two cancel exactly."
Then the right panel: "now give the ADC a precision reference and leave the
bridge on the rail. Same parts, same price. The sag no longer cancels."
DO NOT say which one the poll is about. Go straight into the vote — the whole
value of Poll 2 is that the room disagrees about the sign of an error that does
not exist.

## Slide 12
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 3
12
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ 2
Տենզոկամրջակը և այն ընթերցող ԱԹՓ-ն օգտագործում են նույն 3.3 Վ գիծը։ Բեռի տակ լարումը նվազում է մինչև 3.2 Վ։
Հաշվարկված դեֆորմացիան՝
A
ցույց է տալիս մոտ 3 % ավելի բարձր
B
ցույց է տալիս մոտ 3 % ավելի ցածր
C
չի փոխվում
D
փոխվում է տենզոզգայունության գործակցին համապատասխան
Քվեարկեք ինքնուրույն, ապա հիմնավորեք ձեր ընտրությունը այլ պատասխան ընտրած զուգընկերոջը։
Notes: TIMING: 00:23–00:25. Silent vote on a count, then ninety seconds of argument.
A and B will take the majority and split roughly evenly — that is what makes
this a good vote. The room is disagreeing about the SIGN of an error that is not
there. Say that out loud after the revote, not before.
Do not referee the discussion. Walk, listen for the phrase "but the reference
moved too", and if you hear it, ask that pair to say it to the room.
D is the student conflating sensitivity with reference error. It is a useful
answer: the gauge factor sets millivolts per microstrain and cancels out of the
ratio entirely.
Target 30–45 % correct after peer discussion. Record both numbers.

## Slide 13
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 3
13
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ 2 · ՊԱՏԱՍԽԱՆ
Տենզոկամրջակը և այն ընթերցող ԱԹՓ-ն օգտագործում են նույն 3.3 Վ գիծը։ Բեռի տակ լարումը նվազում է մինչև 3.2 Վ։
Հաշվարկված դեֆորմացիան՝
A
ցույց է տալիս մոտ 3 % ավելի բարձր
B
ցույց է տալիս մոտ 3 % ավելի ցածր
C
չի փոխվում
D
փոխվում է տենզոզգայունության գործակցին համապատասխան
Կամրջակի ելքը համեմատական է սնմանը, իսկ ԱԹՓ-ի կոդը՝ 1/V_ref-ին։ Երկու փոփոխությունները փոխհատուցվում են, և հարաբերությունը մնում է անփոփոխ։
Notes: TIMING: 00:25–00:26. Reveal, then the follow-up that makes it stick — ask it
immediately, hands only:
"Now the same bridge, but the ADC reference is a precision 2.5 V part and the
bridge still runs from the rail. What happens?"
Three per cent error, straight through, uncalibratable, because the two no
longer track. Same hardware cost. One wire's difference.
Then name the misconception you just caught (M6): a ratiometric error cannot be
calibrated out, because either it cancels by construction or it does not cancel
at all. There is no middle case where calibration helps.
Ninety seconds. Then quantisation.

## Slide 14
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 3
14
Քվանտացում
ԱԹՓ-ն ունի սահմանափակ թվով կոդեր, ուստի արժեքը կլորացնում է
LSB = չափման լրիվ տիրույթ / 2^N = 4000 mg / 65 536 = 0.061 mg
իրական արժեքը
ինչ ասում է կոդը
մուտք →
Երկու հարակից կոդերի միջև այլ կոդ չկա։
ԱԹՓ-ն հաղորդում է մոտակա աստիճանը։ Տարբերությունը կորցվում է, իսկ սխալը մնում է մեկ LSB-ի սահմաններում։
Notes: TIMING: 00:26–00:28. Trace the staircase with your hand while you talk.
"Here is the true value, rising smoothly. Here is what the code says — the
nearest step. The vertical gap between them is the quantisation error, and
notice that it never goes away: it is present in every sample, forever."
Ask: "What is the biggest that gap can be?" Half an LSB. "And on average?" That
is the next slide, and it is one line of arithmetic.
Keep this short. Quantisation is the error students expect to be important, and
the point of chunk 1 is to price it honestly so that chunk 3 can dismiss it with
evidence rather than assertion.

## Slide 15
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 3
15
Քվանտացման աղմուկը
Կլորացումը ներմուծում է հայտնի և հաշվարկելի աղմուկ
σ_q = LSB / √12 = 0.061 / 3.464 = 0.018 mg
√12-ը միավոր լայնությամբ հավասարաչափ բաշխման ստանդարտ շեղման գործակիցն է։ Արժե մեկ անգամ հասկանալ դրա ծագումը։
Սա թվային կոդի լուծաչափն է, ոչ ամբողջ չափման լուծաչափը։
Հիշեք 0.018 mg-ը։ Հետագայում այն կհամեմատենք տվիչի սեփական աղմուկի հետ։
Notes: TIMING: 00:28–00:30. One line of arithmetic, then two warnings.
Do the division on the board: 0.061 over 3.464. Eighteen microg. Say the units
out loud — unit cancellation, not the statistics, is what actually blocks
students in this area.
If someone asks where √12 comes from: it is the standard deviation of a uniform
distribution one LSB wide. Offer the derivation at the end of class, not now.
The amber box is a deliberate cliff-hanger and it protects Poll 1. Do NOT say
"forty times smaller" yet, and do not say 0.72 mg — that is the withheld answer
and you give it away with one careless comparison. "One of those two terms
decides nothing" is as far as you go.

## Slide 16
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 3
16
Ինչո՞ւ ավելի շատ բիթը դեռ ավելի ճշգրիտ չափում չէ
չափման աղմուկային հատակը՝ երկու դեպքում նույնը
16-ԲԻԹԱՆՈՑ ԱԹՓ
մեկ աստիճանը = 0.061 mg
20-ԲԻԹԱՆՈՑ ԱԹՓ
մեկ աստիճանը՝ 16 անգամ ավելի փոքր
Լրացուցիչ բիթերը փոքրացնում են թվային աստիճանը, բայց չեն փոքրացնում աղմուկը։
Աղմուկային հատակից ցածր բիթերը լրացուցիչ նիշեր են, ոչ լրացուցիչ տեղեկություն։
Օգտակար բիթերը որոշում են աղմուկն ու թողունակությունը։
Notes: TIMING: 00:30–00:32. The picture does the work; say four sentences over it.
"Same measurement, same noise floor — the amber band. On the left, sixteen bits:
the teal lines are the code steps. On the right, twenty bits: four more bits,
sixteen times finer steps, and precisely the same amount of information."
Then the callback, because it is the connective tissue of Module A: "Lecture 2
called this reading the headline. Same trap, new quantity."
Ask the room to predict, not to recall: "so what would you need to know to say
how many of the sixteen are worth having?" You want two words back — noise, and
bandwidth. If you get them, chunk 3 is already half taught.
Then stand them up.

## Slide 17
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 3
17
ԿԱՆԳՆԵՔ · 60 ՎԱՅՐԿՅԱՆ · ԱՌԱՆՑ ԽՈՍԵԼՈՒ
Հիշողությամբ գծեք շղթայի
վերջին երեք օղակները
Յուրաքանչյուրի տակ գրեք այն մեկ բանը, որը կարող է կորչել այնտեղ։
ՆՄՈՒՇԱՌՈՒՄ → ԿՈԴԵՐԻՑ SI ՄԻԱՎՈՐՆԵՐ → ԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆ ԴՐՈՇՄ
Նախ շրջեք թերթը։ Հանձնելու ոչինչ չկա։
Notes: TIMING: 00:32–00:34. A real state change: everyone on their feet, paper turned
over, sixty seconds, silence. This is the deliberate attention reset before the
hardest chunk of the lecture, and standing is the part that does the work.
Do not collect these. Walk two rows and look at three sheets so students know
they are seen — that is the whole enforcement mechanism.
Then take two answers aloud, thirty seconds: sampling loses frequencies above
Nyquist; codes to units loses the sign and the scale factor; the timestamp loses
when it happened. Say them back in those words, because those three sentences
are chunks 2 and 3.
THIS IS A DESIGNATED CUT if you are five minutes late. Cut it and slide 35.

## Slide 18
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 3
18
ԲԱԺԻՆ 2
Ելքային տվյալների հաճախությունը
թողունակություն չէ
Մոդուլ Ա-ի ամենադժվար գաղափարը։
Ռեգիստրի մեկ բիթ որոշում է, արդյոք ձեր տվյալները պարունակում են երբեք գոյություն չունեցած ազդանշան։
Notes: TIMING: 00:34–00:35. Section marker. Fifteen seconds, and say it as a warning.
"This is the part of the course that costs people afternoons. If anything today
is going to be on the midterm in a form you did not expect, it is the next
twenty minutes."
Then straight into Nyquist — but as a design rule, not as a theorem. The framing
matters: Lecture 1 met aliasing as a mystery to be solved. Here it is a bit in a
register that ships at zero.

## Slide 19
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 3
19
Նայքվիստը՝ որպես նախագծման կանոն
1-ին դասախոսությունում սա բացահայտում էր, այսօր՝ նախագծման կանոն
իրական ազդանշանը · 19 պարբերություն
ինչ վերականգնում են նմուշները · 1 պարբերություն
f_s > 2 × f_max
Նայքվիստը սահմանում է վերականգնելիությունը։
f_max-ից վեր ազդանշանը պետք է զտվի նախքան նմուշառումը։
Նմուշները ճշգրիտ են, բայց դրանց հաճախականային մեկնաբանությունը՝ ոչ։
Notes: TIMING: 00:35–00:37. They saw this figure in Lecture 1. Use it as retrieval, not
as new material — ask before you explain.
"Somebody tell me what the red dots are." Then: "and the dashed line?" Ninety
seconds, from the room.
The one sentence to add today is the box on the right. Say it twice: "the
theorem tells you when reconstruction is possible. The design rule is the
contrapositive — you must guarantee nothing above your f-max reaches the
sampler. That guarantee is a component, not a configuration."
If the room reconstructs the figure quickly, go faster here; you will want the
time at minute 44.

## Slide 20
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 3
20
Որտե՞ղ է հայտնվում ազդանշանը նմուշառումից հետո
N-ը նմուշառման հաճախության՝ ազդանշանին ամենամոտ ամբողջ բազմապատիկն է
f_alias = | f − N × f_s |
1-ին դասախոսության օրինակը՝ ODR = 104 Հց դեպքում․ |1520 − 15 × 104| = 40 Հց
ծալվում է պահպանվող շերտի մեջ
0
52 Հց — շերտը, որը կարծում եք չափում եք
1520 Հց
Նմուշառման հաճախությունն ինքնին չի որոշում տվյալների իրական պարունակությունը։
Notes: TIMING: 00:37–00:40. Do the arithmetic on the board, not from the slide.
"Fifteen times a hundred and four is one thousand five hundred and sixty. One
thousand five hundred and twenty minus that is minus forty. Take the modulus.
Forty hertz." Make them do the multiplication with you.
Then point at the number line: "the teal sliver is the whole band you told your
report you were measuring. Everything to the right of it still arrives at the
sampler, and everything to the right of it lands somewhere inside the sliver."
Do NOT do the 300 Hz case here — that is Poll 3 in four minutes and it is the
hardest vote of the lecture. If a student volunteers it, thank them, write the
number on a corner of the board face-down, and say "hold that".

## Slide 21
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 3
21
Հերթականությունը, որը հնարավոր չէ ուղղել
ՃԻՇՏ — զտիչը նմուշառիչից առաջ է
ԱՆԱԼՈԳԱՅԻՆ
ԱԶԴԱՆՇԱՆ
ՀԱԿԱԱԼԻԱՍԱՎՈՐՄԱՆ
ԶՏԻՉ
ՆՄՈՒՇԱՌԻՉ
/ ԱԹՓ
ԹՎԱՅԻՆ ԶՏԻՉ
(ըստ անհրաժեշտության)
Շերտից դուրս էներգիան հեռացվում է, քանի դեռ այն ազդանշանից տարանջատելի է։
ՍԽԱԼ — «հետո ծրագրային ճանապարհով կզտենք»
ԱՆԱԼՈԳԱՅԻՆ
ԱԶԴԱՆՇԱՆ
ՆՄՈՒՇԱՌԻՉ
/ ԱԹՓ
ԹՎԱՅԻՆ ԶՏԻՉ
(արդեն ուշ է)
300 ՀՑ-Ն ԱՅԺՄ
12 ՀՑ Է
Նմուշառումից հետո 300 Հց և իրական 12 Հց բաղադրիչները նույն թվային հաջորդականությունն են։ Դրանք այլևս տարանջատել հնարավոր չէ։
Մնացած թվային սխալները կարելի է հետագայում ուղղել։ Ալիասավորումը՝ ոչ։
Notes: TIMING: 00:40–00:42. THE SLIDE THE LECTURE IS BUILT AROUND. Slow down.
Walk the teal row left to right, then the red row, and stop on the last red box.
The argument is arithmetic, not engineering, and you must say it that way:
"these are not two similar signals that a clever algorithm might tease apart.
They are the same numbers. There is nothing to separate."
Then the claim that makes it matter, and it is worth writing on the board: this
is the ONLY ordering constraint in the whole measurement chain with that
property. Invite counter-examples — a student who tries and fails to find one
has learned it better than one who was told.
This refutes M3, and M3 comes back on the exit ticket. Plant it deliberately.

## Slide 22
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 3
22
Բիթը, որը որոշում է դա
ISM330DHCX · CTRL1_XL (0x10) · վերակայման արժեքը՝ 0x00
բիթ 7
ODR_XL3
բիթ 6
ODR_XL2
բիթ 5
ODR_XL1
բիթ 4
ODR_XL0
բիթ 3
FS1_XL
բիթ 2
FS0_XL
բիթ 1
LPF2_XL_EN
բիթ 0
0
ելքային տվյալների հաճախություն · 0100 = 104 Հց
չափման լրիվ տիրույթ
զտիչը
Վերակայումից հետո LPF2_XL_EN = 0․ հակաալիասավորման զտիչը միացված չէ։
Սահմանում եք ODR = 104 Հց և ստանում 52 Հց Նայքվիստի սահման։ Սակայն անջատված զտիչի դեպքում սարքը նմուշառում է ավելի լայն անալոգային շերտ, և 52 Հց-ից բարձր բաղադրիչները ծալվում են տվյալների մեջ։
0x40-ը սահմանում է ±2 g և 104 Հց, բայց LPF2_XL_EN բիթը թողնում է զրո։ 2-րդ լաբորատոր աշխատանքում այն կսահմանեք ինքներդ։
Notes: TIMING: 00:42–00:44. This is the slide that turns Lecture 1's story into today's
engineering. Say that transition explicitly.
"In week one, aliasing was something that happened to somebody else's motor.
Here is the difference between a lecture and a laboratory: a bit, at address
0x10, position one, and it is zero when the part powers up."
Have them find it in the datasheet — Table 41, sixty seconds, pairs. Then read
the paragraph in the middle of the slide out loud, slowly, in the second person.
Every step of it is correct except the conclusion, and that is what makes it a
trap worth teaching.
Do not resolve it. Vote immediately — the class now has everything Poll 3 needs.

## Slide 23
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 3
23
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ 3
Արագաչափը կարգավորված է ODR = 104 Հց, իսկ CTRL1_XL-ի LPF2_XL_EN բիթը մնում է 0։ Նույն շրջանակի պոմպը թրթռում է 300 Հց հաճախությամբ։
Ի՞նչ է հայտնվում գրանցված տվյալներում։
A
ոչինչ — 300 Հց-ը նմուշառման հաճախությունից բարձր է
B
300 Հց բաղադրիչ՝ թուլացված
C
12 Հց բաղադրիչ՝ իրական ազդանշանից չտարբերակվող
D
լայնաշերտ աղմուկ, որը փոքր-ինչ բարձրացնում է աղմուկային հատակը
Քվեարկեք, քննարկեք զույգերով, ապա քվեարկեք կրկին։ Հաշվարկին կանցնենք դրանից հետո։
Notes: TIMING: 00:44–00:47. THE HARDEST VOTE OF THE LECTURE. Protect this segment; it
is one of the two things Laboratory 2 depends on.
Protocol, in this order: vote → two minutes in pairs → revote → THEN the
arithmetic. Do not do the arithmetic before the revote. The revote is the
measurement.
Expect 40–55 % on A: that is M2, and "above the sample rate" feels like "outside
the window". Target 20–35 % correct on the first vote, 50–65 % on the second.
B is the student who assumes a filter is always present — name that as a
reasonable design instinct and a fatal assumption. D is the student reaching for
"noise floor": distinguish them, noise is broadband and averages down, an alias
is a tone and averaging makes it cleaner.
IF THE FIRST VOTE IS UNDER 15 %: stop. Redraw Lecture 1's figure and revote.

## Slide 24
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 3
24
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ 3 · ՊԱՏԱՍԽԱՆ
Արագաչափը կարգավորված է ODR = 104 Հց, իսկ CTRL1_XL-ի LPF2_XL_EN բիթը մնում է 0։ Նույն շրջանակի պոմպը թրթռում է 300 Հց հաճախությամբ։
Ի՞նչ է հայտնվում գրանցված տվյալներում։
A
ոչինչ — 300 Հց-ը նմուշառման հաճախությունից բարձր է
B
300 Հց բաղադրիչ՝ թուլացված
C
12 Հց բաղադրիչ՝ իրական ազդանշանից չտարբերակվող
D
լայնաշերտ աղմուկ, որը փոքր-ինչ բարձրացնում է աղմուկային հատակը
|300 − 3 × 104| = 12 Հց։ Կեղծ բաղադրիչը ընկնում է թեքության և թրթռման չափման կարևոր շերտում ու իրական մեխանիկական ազդանշանի տեսք ունի։
Notes: TIMING: 00:47–00:48. Reveal, then do the sum with the room, out loud.
"Three times a hundred and four is three hundred and twelve. Three hundred minus
three hundred and twelve is minus twelve. Twelve hertz."
WRITE |300 − 3 × 104| = 12 Hz ON THE BOARD — board work item 2 — and leave it up.
Then the refutation of A, which is the answer most of the room gave: "the pump
is absolutely sampled. Nothing filtered it out, because nothing was there to
filter it out. The samples are correct. What is wrong is the frequency you will
assign to them."
Finish on the word that matters: irreversible. It is the first of three today,
and it is the one they will meet again on the exit ticket.

## Slide 25
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 3
25
Երեք թիվ, երեք գործառույթ
Միջանկյալ քննության ամենահաճախ շփոթվող տարբերակումը
 | Ի՞նչ է որոշում | Ո՞վ է սահմանում | Այսօրվա սարքում
ODR — ելքային տվյալների հաճախություն | նոր թվի ստացման հաճախությունը | դուք՝ ռեգիստրով | 104 Հց · CTRL1_XL[7:4]
Չափման թողունակություն (BW) | հավաստի փոխանցվող ամենաբարձր հաճախությունը | դուք՝ հաճախ այլ ռեգիստրով | 52 Հց՝ միայն LPF2-ի դեպքում
Զտիչի կտրման հաճախություն | ինչ է հասնում նմուշառիչին | անալոգային ուղին | չկա · LPF2_XL_EN = 0
ODR ≠ BW ≠ f_cut
ODR-ի սխալ ընտրությունը փոխում է տվյալների քանակը և ծախսը։ Զտիչի կտրման սխալ ընտրությունը տվյալները դարձնում է անդառնալիորեն սխալ։
Notes: TIMING: 00:48–00:49. BOARD WORK ITEM 3: write ODR ≠ BW ≠ f_cut in your own
handwriting, now, and say why you are writing it: this is the sentence most
students get wrong on the midterm, and you would rather they copied it than
inferred it.
Go across the last column, because that column is the whole lesson: their part,
today, has an ODR of 104, a claimed bandwidth of 52, and no anti-alias cut-off
at all.
One question, hands: "which of the three, set wrongly, gives an error you cannot
undo?" The third. That is learning outcome L3.2 and it is on the exit ticket.
IF POLL 3's FIRST VOTE WAS OVER 60 %: skip straight here from the reveal and
give the minutes to the timestamp segment instead.

## Slide 26
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 3
26
Արագ նմուշառումն ինքնին չի լուծում խնդիրը
Նույն պոմպը, երեք կարգավորում
Խանգարող ազդանշան | ODR | Դրսևորում | Հետևանք
300 Հց պոմպ | 104 Հց | 12 Հց | պահպանվող շերտում
1520 Հց առանցքակալ | 104 Հց | 40 Հց | պահպանվող շերտում
300 Հց պոմպ | 100 Հց | 0 Հց | թվում է զրոյական շեղում
ODR = 100 Հց դեպքում 300 Հց պոմպը դառնում է 0 Հց՝ հաստատուն շեղում։ Այն կարելի է «հաջողությամբ» չափաբերել միայն տվյալ պտտման հաճախության համար, իսկ այլ արագության դեպքում ուղղումը սխալ կլինի։
ODR-ը փոխում է կեղծ ազդանշանի դիրքը, ոչ թե վերացնում այն։ Նախ ընտրեք շերտը, ապա՝ նմուշառման հաճախությունը։
Notes: TIMING: 00:49–00:50. This is the kicker, and it is the refutation of M2 for the
students who still have it after Poll 3.
Take the last row slowly. "Round numbers are more dangerous than awkward ones.
At a hundred hertz exactly, three hundred folds to zero — and a constant offset
is the single most calibratable-looking thing in the world."
Then the sentence that makes the room uncomfortable, which is the point: "they
will calibrate it out, and it will work, and their report will be excellent, and
the whole thing will be wrong the moment the pump changes speed."
Land the teal line and move — chunk 3 starts in sixty seconds and it is the
longest chunk of the lecture.

## Slide 27
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 3
27
ԲԱԺԻՆ 3
Կոդերից՝
հավաստի արժեքներ
Չորս փոխակերպում՝ բյուրեղից մինչև CSV ֆայլ։
Յուրաքանչյուրում սխալ պատասխանը կարող է միանգամայն համոզիչ թվալ։
Notes: TIMING: 00:50–00:51. Section marker.
Say the framing once: "everything so far was about what reached the converter.
The next twenty minutes are about what happens to a number after it exists — and
the danger changes character. These errors do not look like errors. They look
like data."
Then the worked conversion, which you do WITH the class, on the board, asking
for each step before you write it. Do not show a finished derivation.

## Slide 28
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 3
28
Չորս քայլ՝ ռեգիստրից մինչև SI միավորներ
Յուրաքանչյուր քայլից առաջ հարց տվեք լսարանին
OUTX_L_A (0x28) = 0x2C OUTX_H_A (0x29) = 0xFF
կրտսեր բայթն առաջ՝ ցածր հասցեում
կոդ = 0xFF2C = 65 324 որպես առանց նշանի թիվ
16 բիթ՝ երկուսի լրացում․ նշանի բիթը 1 է
65 324 − 65 536 = −212 կոդ
× զգայունություն՝ 0.061 mg/LSB
−212 × 0.061 mg = −12.9 mg
→ SI՝ × 9.80665
−0.0129 g × 9.80665 = −0.127 մ/վ²
Չորս քայլ։
Չորս համոզիչ սխալ պատասխան։
Բոլորն էլ հանդիպում են իրական լաբորատոր հաշվետվություններում։
Սարքը գրեթե հանգիստ է և փոքր-ինչ թեքված այս առանցքով։
Notes: TIMING: 00:51–00:54. Do this on the board with the class. Do NOT project a
finished derivation and read it — ask for each step first.
"Two bytes. Which one is the high byte?" Take the wrong answer if it comes; it
is step one of the next slide.
"Bit fifteen is set. What does that mean?" If nobody says two's complement,
write 0xFF2C in binary and wait.
The subtraction is the step students skip in code without noticing, because C
will happily do the wrong thing with the wrong type. Say that: "int16_t, not
uint16_t, and not int. The type declaration IS the sign convention."
End on the plausibility statement: minus 12.9 milli-g is a device at rest,
slightly tilted. The answer being boring is the evidence it is right.

## Slide 29
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 3
29
Չորս համոզիչ սխալ պատասխան
Չորսն էլ հանդիպում են իրական լաբորատոր հաշվետվություններում
Սխալը | Արդյունքը | Ինչու է վտանգավոր
Բայթերի հակառակ կարգ | 0x2CFF = +703 mg | իրատեսական մեծության սխալ արժեք
Նշանը անտեսված է | 65 324 = +3985 mg | անշարժ սարքը հաղորդում է մոտ 4 g
IF_INC-ը անջատված է | նույն բայթը՝ վեց անգամ | վերակայմամբ այն արդեն միացված էր
Միավորները նշված չեն | mg, g և մ/վ²՝ մեկ ֆայլում | նշեք միավորը սյունակի վերնագրում
Ամբողջ շղթայի արագ ստուգում․ հանգստի վիճակում արագացման վեկտորի մոդուլը մոտ 1 g է՝ անկախ կողմնորոշումից։
Notes: TIMING: 00:54–00:56. Row two is misconception M7 and it deserves thirty seconds:
signed data is not a formatting detail. A missed sign bit does not produce a
small error; it produces a stationary device reporting four g.
Row one is the more dangerous of the two, and say why: plus 703 milli-g is not
absurd. Nobody notices. It survives into the report.
Row three is the one that catches the CONSCIENTIOUS student — the one who writes
0x00 to CTRL3_C to start from a clean state. Say that out loud; it is worth
knowing that carefulness has failure modes too.
Then the teal box, which is the habit to install: it is the only check in the
whole chain that tests everything at once, against a physical constant they
cannot misconfigure.

## Slide 30
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 3
30
Իրական տեղեկություն կրող բիթերը
Բոլոր անհրաժեշտ արժեքներն արդեն կան տվյալների թերթիկում
Մեծություն | Հաշվարկ | Արդյունք
չափման լրիվ տիրույթ՝ ±2 g | — | 4000 mg
կոդերի թիվ՝ 16 բիթ | 2^16 | 65 536
LSB | 4000 / 65 536 | 0.061 mg
քվանտացման աղմուկ | 0.061 / √12 | 0.018 mg
թողունակություն՝ ODR/2 | 104 / 2 | 52 Հց
տվիչի աղմուկ՝ max | 100 × √52 | 0.721 mg
աղմուկը՝ LSB-ներով | 0.721 / 0.061 | 11.8 LSB
աղմկային բիթերը | log₂ 11.8 | 3.6 բիթ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԲԻԹԵՐ | 16 − 3.6 | 12.4 բիթ
Տվիչի աղմուկը քառասուն անգամ մեծ է քվանտացման աղմուկից․ այս համակարգում ԱԹՓ-ի վերջին բիթը սահմանափակող գործոն չէ։
Notes: TIMING: 00:56–00:58. Do all nine lines on the board, out loud, with the class.
This is where board work item 1 finally gets finished — write noise 0.72 mg,
11.8 LSB and 3.6 bits onto the line you started at minute 14.
Make them supply the bandwidth line. "Noise density times root what?" If anyone
says root ODR, stop and fix it there: that was Lecture 2's Poll 3 and it is the
same error in a new costume.
Say the sentence at the bottom exactly as written, then the second one from the
activity sheet: "you did not buy a 16-bit measurement. You bought a 16-bit
number wrapped around a 12.4-bit measurement — and the datasheet was not lying
to you. It printed the noise density on the same page."

## Slide 31
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 3
31
ԽԱՐԻՍԽԸ
Դուք գնել եք 16 բիթ։
Ձերն է 12.4-ը։
Տվյալների թերթիկի typ աղմուկի խտությունը՝ 60 µg/√Հց, տալիս է 0.433 mg և 13.2 արդյունավետ բիթ։ typ-ից max անցնելը պատասխանը փոխում է 0.8 բիթով․ թիվն առանց պայմանների լիարժեք բնութագիր չէ։
Notes: TIMING: 00:58–01:00. Silence first, then read the two lines once. Do not
elaborate on them; the table did the work.
Then the typ column, and connect it back explicitly — this is the connective
tissue of Module A and it is worth saying in those words: "last week the two
columns straddled a pass/fail line. This week they move the effective resolution
by nearly a bit. Same lesson, different quantity: a number without its
conditions is not a number."
Ask which column they would design with. You want the same answer as Lecture 2:
max if you are guaranteeing the specification, typ only if you can measure every
unit — and never typ presented as a guarantee.
Sixty seconds. Then the clock.

## Slide 32
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 3
32
Ժամացույցը, որը չեք չափել
HAL_Delay(10)-ը 100 Հց նմուշառման հաճախություն չէ
HAL_Delay(10) · 10.000 մվ
I²C ընթերցում · 202 µs
ցիկլի մեկ կրկնություն — մասշտաբով
վեց բայթ I²C-ով՝ 400 կՀց
81 բիթաժամանակ ÷ 400 կՀց = 202 µվ
10.000 + 0.202 = 10.203 մվ
→ 98.0 Հց, ոչ 100 Հց
Երկու տոկոս՝ միշտ նույն ուղղությամբ և յուրաքանչյուր ցիկլում։
Ոչինչ չի խափանվել։ Ցիկլը պարզապես ավելի երկար է, քան ենթադրված է։
Ուշացումը նվազագույն սպասում է, ոչ երբեք՝ ցիկլի պարբերություն։
Notes: TIMING: 01:00–01:02. Start by asking, not telling: "you called HAL_Delay(10).
What is your sample rate?" Everybody says a hundred hertz. Wait, then: "what
else does the loop do?"
The bar is to scale on purpose. Point at the amber sliver: "that is the whole
error. Two per cent. It looks like nothing." Then the sentence that sets up the
next slide: "it looks like nothing because you are looking at one iteration."
The phrase to leave them with is on the dark bar: a delay is a minimum, never a
period. HAL_Delay guarantees at least ten milliseconds and promises nothing
about the loop.
If someone asks about interrupt latency and jitter — yes, and it makes the real
case worse, not better. Two slides from now, that is the fix.

## Slide 33
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 3
33
203 µվ-ի կուտակումը տասը րոպեում
 | Ենթադրվում է | Իրականում
Նմուշառման քայլ | 10.000 մվ | 10.203 մվ
Նմուշառման հաճախություն | 100 Հց | 98.0 Հց
Իրական 20 Հց ազդանշան | 20 Հց | 20.41 Հց
60 000 նմուշից հետո | 600.0 վ | 612.1 վ
Դրոշմի վերջնական սխալ | 0 վ | 12.1 վ ավելի վաղ
Սա հաստատուն մասշտաբային սխալ չէ․ ցիկլի պարբերությունը կախված է ճյուղավորումներից, ընդհատումներից և կապուղու վիճակից։ Սխալը կարելի է սահմանափակել վերևից, բայց հետադարձորեն վերականգնել՝ ոչ։
Notes: TIMING: 01:02–01:03. Read the last two rows and then stop talking for a moment.
The 20.41 Hz row is the one that will show up in somebody's project: a two per
cent frequency error is enough to misidentify a machine order or a resonance,
and it is far too small to look like a bug.
The 12.1 s row is the one that matters. Ask the question that makes it real:
"what were you going to do with this log?" Correlate it — against a second
sensor, an operator's note, a video, another team's file. Twelve seconds of
drift makes every one of those correlations meaningless.
Then the bottom box, and lean on the last sentence. Bounding an error and
inverting it are different operations, and only one of them saves the data.

## Slide 34
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 3
34
Անվճար լուծումը
Թող տվիչն ինքը որոշի նմուշառման պահը
 | Պարբերական հարցում | Տվյալների պատրաստ լինելու ընդհատում
Քայլը սահմանում է | ձեր ծրագիրը | տվիչի ժամանակային բազան
Քայլի սխալը | կախված ցիկլից | նշված է տվյալների թերթիկում
Կուտակվող սխալը | անսահմանափակ աճում է | սահմանափակված է
Պրոցեսորի բեռը | բարձր՝ սպասում ցիկլում | ցածր
Իրականացման բարդությունը | փոքր-ինչ ցածր | փոքր-ինչ բարձր
Տվիչը գիտի, թե երբ է նմուշառել․ հարցրեք նրան՝ գուշակելու փոխարեն։
Ժամանակային դրոշմը վերցրեք ապարատային ժամաչափից, ոչ ցիկլի հաշվիչից։
Notes: TIMING: 01:03–01:04. This is the single most transferable minute of the lecture.
Say so.
The table is a reference; read only the third row aloud, both columns. Unbounded
against bounded is the whole argument, and it costs one interrupt handler.
Then the teal line, which is the sentence to carry out of the room: the sensor
knows when it sampled — ask it rather than guessing.
Two objections you should welcome. "The interrupt has latency too": yes, and it
is bounded and small, which is the entire point. "This is more work": about
fifteen lines, once, and they will write them in Laboratory 2 in week four.
NEVER CUT THIS SEGMENT, even running late. Cut slide 35 instead.

## Slide 35
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 3
35
Ինչպես համոզվել, որ տվյալներն իրական են
Չորս արագ ստուգում, որոնք տարբերակում են համակարգի խափանումը վատ թվացող տվյալից
WHO_AM_I (0x0F)
Ընթերցեք և համեմատեք 0x6B-ի հետ։
Այսպես ստուգվում են հասցեն, կապուղին և սնուցումը։
ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՈՒՄ
Էլեկտրաստատիկ ուժով շեղեք իներտ զանգվածը հայտնի մեծությամբ։
Սա ստուգում է նաև մեխանիկան, ոչ միայն էլեկտրոնիկան։
FIFO-Ի ԳԵՐԼՑՈՒՄ
Եթե FIFO-ն գերլցվել է, նմուշներ են կորել, և ժամանակային քայլերն այլևս հավասար չեն։
Ստուգեք վիճակի դրոշակը։
ԿԱՊՈՒՂՈՒ ՍԽԱԼ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ
I²C կապուղին կարող է կախվել, երբ ենթակա սարքը տվյալների գիծը պահում է ցածր։
Նախագիծը պետք է կարողանա վերականգնել կապը։
Այս ստուգումները «տվյալները տարօրինակ են» վիճակը փոխարինում են հստակ ախտորոշմամբ։
Notes: TIMING: 01:04–01:06. THIS SLIDE IS A DESIGNATED CUT if you are running late.
If you keep it, spend the time on WHO_AM_I, because they did it in Laboratory 1
and it is retrieval: one byte proves four things. Mention the coincidence that
0x6B is both the expected value and one of the part's two I²C addresses — it has
confused a great many people and it will confuse some of them.
FIFO overrun is the one with today's flavour: a silently dropped sample is not
missing data, it is a timing error wearing data's clothes. That is the same
lesson as the last three slides in a fourth costume.
Do not turn this into a checklist to memorise. The point is the last line: these
turn "strange data" into "the sensor was never responding".

## Slide 36
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 3
36
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ 1 · ՊԱՏԱՍԽԱՆ
Արագաչափը 16-բիթանոց է, կարգավորված է ±2 g տիրույթով և ունի 0.061 mg/LSB զգայունություն։ ODR = 104 Հց։
Որքա՞ն է առանձին նմուշում տարբերակելի ամենափոքր արագացման փոփոխությունը։
A
0.061 mg — տվյալների թերթիկում նշված քայլը
B
0.018 mg — քվանտացման աղմուկը, LSB/√12
C
0.72 mg
D
Տրված տվյալները բավարար չեն
0.72 mg-ը մոտ 12 անգամ մեծ է LSB-ից։ Սկզբում պաշտպանելի պատասխանը D-ն էր, քանի որ աղմուկի խտությունը տրված չէր։ Այժմ հաշվարկը հիմնավորում է C-ն։
Notes: TIMING: 01:06–01:08. Put the minute-7 distribution on the board beside this. The
shift is the lecture's evidence that it worked, and the class should see it.
Say both halves, because this is a professional habit rather than a trick:
"If you chose D at minute seven you were right, and for the best possible
reason: you knew you could not decide. If you chose A you did what most
engineers do, which is read the headline. If you chose B you knew a real formula
and stopped one term too early. And if you now choose C, you can defend it with
arithmetic — which is the only defence that survives a design review."
Then point at the board line you started at minute 14 and finished at minute 56.
It is the whole lecture in one row of chalk.

## Slide 37
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 3
37
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ 4
Ջրի մակարդակի գրանցիչը 4–20 mA ճնշման օղակը ընթերցում է 100 Ω դիմադրությամբ և 12-բիթանոց ԱԹՓ-ով՝ 50 մվ պարբերական հարցմամբ։ Այն աշխատում է մեկ շաբաթ։
Հետևյալ սխալներից ո՞րը դեռ կարելի է ուղղել։
A
հաղորդվող մակարդակն ամբողջ շաբաթվա ընթացքում 40 mm ավելի բարձր է
B
ժամանակային դրոշմները վերջում 90 վ-ով հետ են մնում իրական ժամանակից
C
պոմպի 9.7 Հց բաղադրիչը ծալվել է շերտի մեջ
D
ԱԹԿ-ի վերջին երկու բիթերը միշտ աղմուկ էին
Այլ մեծություն և ինտերֆեյս, բայց նույն հարցը։ Քվեարկեք և պահեք պատասխանը․ հաջորդ սլայդը տալիս է ընդհանուր կանոնը։
Notes: TIMING: 01:08–01:11. TRANSFER ITEM — deliberately a new measurand, so it tests
the principle rather than memory of the accelerometer case. Sixty seconds to
vote, then discussion.
Correct is A: a constant offset is a systematic error against a known reference
— the tank was empty on Tuesday, the level was surveyed on Friday — so it is
removable after the fact.
B is the tempting one, because it LOOKS like a linear correction. It is not: the
loop period depended on branch timing that varied with the data. Bound it; you
cannot invert it. C is the student who has forgotten Poll 3 twenty minutes
later, which is worth catching now rather than in the midterm. D is the student
who thinks averaging recovers resolution — it recovers some, for a stationary
signal, at the cost of bandwidth.
Do not reveal here. The next slide is the answer, in general form.

## Slide 38
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 3
38
Չափաբերմամբ ուղղելի՞ է, թե՞ տեղեկությունը կորած է
4-րդ քվեարկության պատասխանը աղյուսակի առաջին տողում է
Սխալ | Հետագայում ուղղելի՞ է | Ինչպես կամ ինչու ոչ
Զրոյական շեղում | ԱՅՈ | մեկ կետով չափաբերում
Մասշտաբային գործակից | ԱՅՈ | երկու կետով չափաբերում
Բայթերի կարգ, նշան, միավոր | ԱՅՈ | վերամեկնաբանել ֆայլը
Ջերմաստիճանային շեղում | ՄԱՍԱՄԲ | եթե ջերմաստիճանն էլ է գրանցվել
Պատահական աղմուկ | ՄԱՍԱՄԲ | միջինացում՝ թողունակության հաշվին
Քվանտացում | ՈՉ, բայց աննշան է | 0.018 mg՝ 0.721 mg-ի դիմաց
Ալիասավորում | ՈՉ | կեղծ և իրական ազդանշանները նույն կոդերն են
Կորած ժամանակային դրոշմ | ՈՉ | ժամանակը չի արձանագրվել
Վերին խմբում տվյալը պահպանված է, բայց ձևափոխված։ Ստորին խմբում տեղեկությունը բացակայում է։ Ոչ մի մշակում բացակայող տեղեկություն չի ստեղծում։
Notes: TIMING: 01:11–01:13. THIS IS THE ARTEFACT THEY KEEP. Say that: "photograph this
one. You will use it in every remaining laboratory of this course."
Resolve Poll 4 from the first row and move on quickly — A, the offset, and the
other three are all in the bottom half of this table.
Two rows deserve a sentence each. Temperature drift is recoverable if and only
if you logged the temperature; almost every sensor in this course has a
temperature output, most people ignore it, and it costs one column in the file.
Log it. And quantisation: "no" and "negligible" in the same row is not a
contradiction — it cannot be undone and it never mattered.
Then the pattern at the bottom, which is the one law of the subject with no
exceptions: no processing creates information.

## Slide 39
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 3
39
Երեք թիվ, մեկ գրանցման ֆայլ
Երեքն էլ հաշվարկելի էին նախքան ծրագրավորումը
12.4
ԻՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ ԿՐՈՂ ԲԻԹԵՐ
16 − log₂(0.721 / 0.061)՝ ըստ աղմուկի և թողունակության։
12 Հց
ԿԵՂԾ ԱԶԴԱՆՇԱՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
|300 − 3 × 104|։ LPF2_XL_EN բիթը մնացել է զրո։
12.1 վ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆ ԴՐՈՇՄԻ ՍԽԱԼԸ 10 ՐՈՊԵ ԱՆՑ
60 000 × 0.203 մվ։ Ցիկլում չհաշվարկված մեկ I²C ընթերցում։
12.4 բիթը կարելի է նշել և հիմնավորել։ 12 Հց կեղծ բաղադրիչը և 12.1 վ ժամանակային սխալը հետագայում ուղղել հնարավոր չէ։
Նույն երեք թվերը, որոնցով սկսեցինք․ այժմ գիտեք դրանց ծագումը։
Notes: TIMING: 01:13–01:15. Go back to the hook explicitly — put slide 4 up beside this
one if your tooling allows, or just say it.
"At minute five these were three assertions. You have now derived all three, and
each one came from a document you already had."
Point at the colours, because the semantic is the course's, not this lecture's:
teal is what you own, red is what you lost. Twelve point four bits is a number
you can write in a report and defend. The other two are damage.
Ask one question and take two answers: "which of the three would you check
first, on a system you inherited?" Any defended answer is a good answer; the
habit is checking before trusting.

## Slide 40
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 3
40
Չորս պնդում, որ անում է հավաստի նմուշը
01
Ի՞նչ է դա
SI միավորներով արժեք՝ նշված զգայունությամբ, նշանի պայմանավորվածությամբ և բայթերի կարգով։
02
Դրանից որքա՞նն է իրական տեղեկություն
Արդյունավետ լուծաչափը՝ աղմուկի սպեկտրային խտությունից և ձեր թողունակությունից․ 12.4 բիթ, ոչ 16։
03
Ո՞ր շերտն է այն ներկայացնում
Չափման թողունակությունը և ապացույցը, որ նմուշառիչից առաջ գործել է համապատասխան զտիչ։ Ոչ թե միայն ODR-ը։
04
Ե՞րբ է դա տեղի ունեցել
Ժամանակային դրոշմ, որի սխալը կարող եք նշել, և որի աղբյուրը կարող եք անվանել։
Եթե գրանցման ֆայլը չի պատասխանում այս չորս հարցին, այն դեռ հավաստի տվյալ չէ։
Notes: TIMING: 01:15–01:17. Read the four questions only — not the grey lines. Sixty
seconds.
Then make the demand concrete, because as a list it sounds like advice: "all
four are answerable before you write firmware. Not after the run. Before. If you
cannot answer them at the design stage, the run will not tell you."
The last line is the sentence to end the content on, so deliver it and stop. Let
it sit for two seconds before you move to the laboratory bridge.
If you are behind, this is the slide to compress — but not to cut. It is the
lecture's answer to its own title.

## Slide 41
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 3
41
ՀԱՋՈՐԴԸ
4-րդ շաբաթ․ Լաբորատոր աշխատանք 2
Նմուշառում, ալիասավորում և ԱԹՓ — ռեգիստրային կարգավորումները ձեր ձեռքում
ՄԻՆՉ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ․ երկու ODR կարգավորման համար հաշվարկեք արդյունավետ բիթերի թիվը։
Լաբորատորիայում չափելու եք, ոչ թե տեղում արտածելու։ Պատրաստեք նաև ժամանակային գծապատկեր։
Ձեզ հետ բերեք մեկ պատասխան․ ո՞ր բիթը պետք է սահմանել, որպեսզի 52 Հց-ը իրապես նշանակի 52 Հց։
ԵՎ ԱՊԱ՝ ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ 4
MEMS-ի կառուցվածքներ, փոխակերպում, արտադրություն և պատյանավորում․ որտեղի՞ց են առաջանում տվյալների թերթիկում նշված աղմուկն ու ջերմաստիճանային շեղումը։
Notes: TIMING: 01:17–01:18. Be concrete about the pre-lab; vagueness here costs bench
time in week four.
"Two ODR settings, the nine-line calculation, on paper, before you walk in. If
you arrive without it you will spend the first forty minutes deriving instead of
measuring, and the demonstrators will not do it for you."
The question in the teal box has a one-line answer — LPF2_XL_EN — and asking for
it as homework means the whole room arrives having found bit 1 of CTRL1_XL in
the datasheet themselves.
Then the forward link: Lecture 4 explains where the noise density and the drift
came from in the first place. Same datasheet, one level further down.

## Slide 42
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 3
42
Ելքի տոմս
90 վայրկյան · թղթի վրա · հանձնվում է դռան մոտ
1 · ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Գործընկերն առաջարկում է․
«Նմուշառենք 1 կՀց հաճախությամբ, ապա ծրագրային ճանապարհով զտենք»։
Մեկ նախադասությամբ՝ ի՞նչն է սխալ այս մոտեցման մեջ։
2 · ՎԵՐՀԻՇՈՒՄ
Նշեք 1-ին լաբորատոր աշխատանքի տվյալների մեկ սխալ, որն այժմ համարում եք ԱՆԴԱՌՆԱԼԻ։
Մեկ տող, առանց բացատրության։
2-րդ հարցն է կարևորը։ Այն 4-րդ դասախոսության բացման սլայդի հիմքն է, ուստի իրապես կկարդացվի։
Notes: TIMING: 01:18–01:20. End on time. Hand the slips out while slide 41 is still up.
Q1 key: sampling faster does not remove an alias, it moves it — the filter has
to be in front of the converter, and no software step recovers what the sampler
already merged. Accept any sentence containing that idea.
Q2 is the diagnostic and the reason this ticket exists. Expect roughly a third
to name aliasing, a third the timestamp, and a third to name something that is
in fact calibratable. That last third is precisely the signal you want, and it
is the opening slide of Lecture 4.
READ THEM. This is outcome L3.5 and the spine of Lectures 12–15. If most of the
room names a calibratable error, the synthesis table needs ten minutes of
Lecture 4's opening, not a sentence.