## Slide 1
ՄԻԿՐՈԷԼԵԿՏՐԱՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ ԵՎ ՏՎԻՉՆԵՐ
MEMS արագաչափեր
16-ից 5-րդ դասախոսություն · 80 րոպե · Մոդուլ Բ․ տվիչների ընտանիքներ
Ձեր աշխատասեղանի սարքը՝ ֆիզիկական սկզբունքից մինչև գրանցամատյանում գրվող բայթը։
Notes: TIMING: 0:00. BEFORE THE BELL: the L4 exit tickets sorted into "stated the pattern"
and "did not", one Nucleo + IMU running the Lab 1 console on your bench and mirrored
to the projector, and the ISM330DHCX datasheet open at the accelerometer
mechanical-characteristics table.
Write 8.73 mg on the board again. It is still the signal, and it comes back twice.
First Module B lecture. Say so: "For four weeks you learned a method. From today
you use it, one sensor family per week, and this is the first."

## Slide 2
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 5 · MEMS արագաչափեր
3
Վերարտադրում
ՉԱՓՎՈՂ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ
ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
ԵԼՔ
ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ
ՄԻՋԵՐԵՍ
ՉԱՓԱԲԵՐՈՒՄ
ԽԱՓԱՆՄԱՆ ՁԵՎԵՐ
1
2
3
4
5
6
7
8
Այսօր բոլոր ութ քայլերը կկիրառենք մեկ սարքի համար՝ կառուցվածք 1 և սկզբունք 1։ Առաձգական կախոցի վրա տեղադրված իներտ զանգվածը կկարդանք ունակային եղանակով։
▸ Այս շղթան կրկնվում է յուրաքանչյուր բաժնում և ցույց է տալիս ընթացիկ քայլը։
Notes: TIMING: 0:02–0:05. RETRIEVAL PRACTICE. Ask before you show — the slide builds the
strip but you should cover it, or ask with the projector blanked.
"Lecture 4's exit ticket asked for the pattern. Give it to me, one step each."
Take eight students. Correct the order out loud if needed; the order matters,
because each step's answer constrains the next.
If fewer than half the exit tickets stated it, spend an extra ninety seconds here
and cut slide 19 later. The L4 notes promised this and it is the right trade.

## Slide 3
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 5 · MEMS արագաչափեր
4
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԸ
Հեռախոսը հարթ դրեք սեղանին։
Արագաչափը ցույց է տալիս 1 g,
թեև հեռախոսը չի արագանում։
Սա չափաբերման սխալ կամ զրոյական շեղում չէ։ Սա արագաչափի աշխատանքի կարևորագույն առանձնահատկությունն է, որի նշանը հաճախ սխալ են մեկնաբանում։
Notes: TIMING: 0:05–0:06. Put your own phone flat on the desk as you show this. If you have
a sensor-logger app, have it open and projected: the Z trace sits at +9.8 m/s².
Ask: "Is my phone accelerating?" Wait for the "no". "Then why does it say nine
point eight?" Take one answer, accept none. Go straight to the vote.

## Slide 4
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 5 · MEMS արագաչափեր
5
ՀԱՐՑՈՒՄ 1
Արագաչափը հարթ և անշարժ դրված է սեղանին, իսկ Z առանցքն ուղղված է վեր։
Ի՞նչ արժեք է ցույց տալիս Z ելքը։
A
0 g․ ոչինչ չի արագանում
B
+1 g
C
−1 g․ ձգողությունն ուղղված է ներքև
D
Կախված է չափաբերման եղանակից
Քվեարկեք ինքնուրույն։ Այնուհետև կդիտարկենք, թե ինչ է իրականում զգում իներտ զանգվածը։
Notes: TIMING: 0:06–0:08. Hands up simultaneously. Record the split; it is the baseline for
the chunk. Expect A 25–40 %, C 25–40 %, B 20–35 %, D under 10 %.
A is misconception M1 — "an accelerometer measures acceleration". C is the student
who has the right physics with the wrong sign — the most productive wrong answer.
D is the Lab 1 student who remembers that offsets exist.
DO NOT REVEAL. The next two slides let them derive it.

## Slide 5
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 5 · MEMS արագաչափեր
6
ԲԱԺԻՆ 1 · ՉԱՓՎՈՂ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ
Ինչ է իրականում
չափում արագաչափը
Այն չափում է ոչ թե իրական արագացումը, այլ տեսակարար ուժը։ Ձգողությունն ուղղակիորեն չի դեֆորմացնում կառուցվածքը, ուստի չափվում են մնացած մեխանիկական ազդեցությունները։
ՉԱՓՎՈՂ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ
ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
ԵԼՔ
ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ
ՄԻՋԵՐԵՍ
ՉԱՓԱԲԵՐՈՒՄ
ԽԱՓԱՆՄԱՆ ՁԵՎԵՐ
Notes: TIMING: 0:08. Section marker, fifteen seconds. Point at the strip: "step one,
measurand. For this device it is not the word on the box."

## Slide 6
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 5 · MEMS արագաչափեր
7
Ինչ է զգում իներտ զանգվածը
Ձգողությունը միատեսակ է ազդում զանգվածի և պատյանի վրա, ուստի կախոցը այն չի զգում
ՍԵՂԱՆԻ ՎՐԱ ՀԱՆԳԻՍՏ
ԻՐԱԿԱՆ ԱՐԱԳԱՑՈՒՄ
a = 0
սեղանի հակազդեցությունը
փոխանցվում է զանգվածին
Z ԵԼՔԸ
+1 g
ԱԶԱՏ ԱՆԿՈՒՄ
ԻՐԱԿԱՆ ԱՐԱԳԱՑՈՒՄ
a = g, down
հենարան չկա․ պատյանն ու
զանգվածը միասին են ընկնում
Z ԵԼՔԸ
0 g
ՎԵՐԵԼԱԿԸ ԱՐԱԳԱՆՈՒՄ Է ՎԵՐ
ԻՐԱԿԱՆ ԱՐԱԳԱՑՈՒՄ
a = 0.2 g, up
հատակի ուժը ձգողությունից
մեծ է
Z ԵԼՔԸ
+1.2 g
տեսակարար ուժ՝ f = a − g հանգստի վիճակում՝ f = +1 g՝ դեպի վեր
Արագաչափը չափում է ձգողությունից բացի պատյանի վրա ազդող ուժերը՝ բաժանված զանգվածի վրա։ Հանգիստ վիճակում այդ ուժը սեղանի հակազդեցությունն է։
Notes: TIMING: 0:08–0:11. Build it column by column. The free-fall column does the work.
"Drop the phone. For the half second it falls, what does the accelerometer read?"
Most of the room will now say 1 g, because they have just decided the sensor sees
gravity. It reads zero — mass and frame fall together and the springs are relaxed.
This is Einstein's equivalence principle and it is the whole of the chunk: gravity
cannot be felt locally. What can be felt is the table.
Phone free-fall detection works exactly like this: all three axes collapse toward
zero at once. That is a real application — hard-disk head parking, drop logging.

## Slide 7
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 5 · MEMS արագաչափեր
8
ՀԱՐՑՈՒՄ 1 · ՊԱՏԱՍԽԱՆ
Արագաչափը հարթ և անշարժ դրված է սեղանին, իսկ Z առանցքն ուղղված է վեր։
Ի՞նչ արժեք է ցույց տալիս Z ելքը։
A
0 g․ ոչինչ չի արագանում
B
+1 g
C
−1 g․ ձգողությունն ուղղված է ներքև
D
Կախված է չափաբերման եղանակից
+1 g՝ ԴԵՊԻ ՎԵՐ։ Սեղանը mg ուժով դեպի վեր է հրում պատյանը, և առաձգական տարրերը զգում են հենց այդ ազդեցությունը։ Ազատ անկման դեպքում ցուցմունքը զրո է։ Նշանը ցույց է տալիս հրող ուժի ուղղությունը։
Notes: TIMING: 0:11–0:12. Reveal. Then go straight to the C voters, kindly: "You had the
physics and flipped the sign. The sensor does not report gravity pulling down; it
reports the table pushing up. That is why it is plus."
Then the A voters: "You were right that nothing accelerates. What you have learned
is that this device was never measuring acceleration."
Lab 1 already showed them +16 400 counts on a flat board. Say so — they have seen
this number with their own hands and never asked why it was positive.

## Slide 8
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 5 · MEMS արագաչափեր
9
Երկու բաղադրիչ՝ մեկ ցուցմունքում
Հաստատուն բաղադրիչը՝ ձգողությունից, և դինամիկ բաղադրիչը՝ շարժումից, գումարվում են
ՀԱՍՏԱՏՈՒՆ
ձգողության պրոյեկցիան տվյալ առանցքի վրա
փոխվում է սարքի ԹԵՔՎԵԼԻՍ
ԿԻՐԱՌՈՒՄՆԵՐ
թեքություն · հորիզոնավորում · կողմնորոշում · ազատ անկում
ԴԻՆԱՄԻԿ
ձգողությունից անկախ մեխանիկական ազդեցությունները
փոխվում է սարքի ՇԱՐԺՄԱՆ ժամանակ
ԿԻՐԱՌՈՒՄՆԵՐ
քայլերի հաշվարկ · հարված · տատանում · վթար
Տվիչը տալիս է երկու բաղադրիչների ԳՈՒՄԱՐԸ։ Սիլիցիումային կառուցվածքը չի տարբերակում դրանց աղբյուրները։
Բաղադրիչները կարելի է բաժանել միայն հաճախականությամբ․ թեքությունը սովորաբար դանդաղ է, շարժումը՝ արագ։ Եթե հաճախականությունները համընկնում են, անհրաժեշտ է երկրորդ տվիչ։
Notes: TIMING: 0:12–0:14. The two columns are the applications survey the semester plan
asks for; do not list more of them than are on the slide.
The sentence to land: "one number, two causes, and the device cannot separate
them." Then plant the frequency idea — a low-pass filter keeps tilt and throws away
vibration — and say where it breaks: a car accelerating for three seconds is slow
motion, and a low-pass filter cannot tell it from a hill. Slide 14 comes back to it.

## Slide 9
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 5 · MEMS արագաչափեր
10
Թեքության որոշումը ձգողությամբ
Առանցքը չափում է g·sin θ, իսկ թեքության նկատմամբ զգայունությունը կախված է դրա ուղղությունից
թեքություն θ, 0°…90°
ելք, g
━ X առանցք՝ g·sin θ, մեծ թեքություն 0°-ում
━ Z առանցք՝ g·cos θ, հարթ 0°-ում
Հորիզոնականից 0.5° թեքություն | Փոփոխություն
X՝ հորիզոնական առանցք | 8.73 mg
Z՝ ուղղաձիգ առանցք | 0.038 mg
sin(0.5°) = 0.00873
1 − cos(0.5°) = 0.000038
Թեքության նկատմամբ զգայունությունը g·cos θ է․ այն առավելագույն է հորիզոնական առանցքի համար և զրո՝ ձգողության ուղղությամբ։
Notes: TIMING: 0:14–0:17. Draw the two curves on the board as well; the slide is the
clean copy.
Do not show the table first. Point at the curves: "Which curve is steep near zero
degrees?" The sine. "Which is flat?" The cosine. "So which axis would you rather
use to measure a small tilt from level?" — and then STOP, because that is Poll 2.
Hide the table with your hand or blank the screen for the poll if you can. If not,
move straight on: the poll still works, because most of the room will not have
read the right-hand side yet.

## Slide 10
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 5 · MEMS արագաչափեր
11
ՀԱՐՑՈՒՄ 2
Արևին հետևող համակարգի շրջանակը մոտ է հորիզոնական դիրքին և պետք է չափի թեքությունը ±0.5° ճշտությամբ։ Կարելի է օգտագործել հորիզոնական X կամ ուղղաձիգ Z առանցքը։
Ո՞րն է ավելի հարմար փոքր թեքությունների համար։
A
Z․ այն կրում է ամբողջ 1 g-ը, հետևաբար ունի ամենամեծ ազդանշանը
B
X․ հորիզոնական դիրքի մոտ դրա ելքն ամենաարագն է փոխվում անկյան հետ
C
Երկուսն էլ հավասար են․ զգայունությունը նույն mg/LSB-ն է
D
Կախված է լրիվ չափման տիրույթից
Քվեարկեք, ապա երկու րոպե քննարկեք կողքի ուսանողի հետ։ Տարբեր կարծիքների դեպքում ստուգեք՝ արդյոք ազդանշանի մեծությունը չեք շփոթում փոփոխության նկատմամբ զգայունության հետ։
Notes: TIMING: 0:17–0:20. Peer instruction. Expect 35–50 % B on the first vote, 70–85 %
after pairs.
A is the productive wrong answer and the point of the poll: a large signal is not
a sensitive one. C is L2's sensitivity-versus-accuracy confusion in a new form —
mg/LSB is the same for both axes, but the tilt-per-mg is not. D is a reach for a
register; dismiss it gently.

## Slide 11
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 5 · MEMS արագաչափեր
12
ՀԱՐՑՈՒՄ 2 · ՊԱՏԱՍԽԱՆ
Արևին հետևող համակարգի շրջանակը մոտ է հորիզոնական դիրքին և պետք է չափի թեքությունը ±0.5° ճշտությամբ։ Կարելի է օգտագործել հորիզոնական X կամ ուղղաձիգ Z առանցքը։
Ո՞րն է ավելի հարմար փոքր թեքությունների համար։
A
Z․ այն կրում է ամբողջ 1 g-ը, հետևաբար ունի ամենամեծ ազդանշանը
B
X․ հորիզոնական դիրքի մոտ դրա ելքն ամենաարագն է փոխվում անկյան հետ
C
Երկուսն էլ հավասար են․ զգայունությունը նույն mg/LSB-ն է
D
Կախված է լրիվ չափման տիրույթից
0.5°-ի դեպքում X-ը փոխվում է 8.73 mg-ով, իսկ Z-ը՝ 0.038 mg-ով՝ 229 անգամ պակաս։ Ուստի փոքր թեքությունների համար ընտրեք հորիզոնական X առանցքը․ մեծ հաստատուն ազդանշանը դեռ մեծ զգայունություն չի նշանակում։
Notes: TIMING: 0:20–0:21. Reveal, then do the division on the board: 8.73 over 0.038 is
229.
Connect to mounting orientation, which the semester plan lists as a topic: "How
you ORIENT the part on the board decides which axis does the work. If your
enclosure puts the sensitive axis along gravity, no datasheet can rescue you."

## Slide 12
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 5 · MEMS արագաչափեր
13
Երկու առանցքի համատեղ օգտագործում՝ atan2
Հարաբերությունը հավասարեցնում է զգայունությունը և փոխհատուցում մեկ տեսակի սխալ
θ = atan2( ax , az )
ԶԳԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ
համաչափ է բոլոր անկյուններում․
երբ մի առանցքը հարթ է,
մյուսը մեծ թեքություն ունի
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՇՏԱԲԱՅԻՆ ՍԽԱԼ
կրճատվում է հարաբերության մեջ․
երկու առանցքի +2 %-ը
նույն անկյունն է տալիս
ԶՐՈՅԱԿԱՆ ՇԵՂՈՒՄ ԿԱՄ ՄԵԿ ԱՌԱՆՑՔԻ ՍԽԱԼ
չի կրճատվում․
X առանցքի շեղումը ցանկացած անկյան դեպքում
առաջացնում է թեքության սխալ
Թեքության չափման համար պետք է չափաբերել ԶՐՈՅԱԿԱՆ ՇԵՂՈՒՄՆԵՐԸ և համաձայնեցնել առանցքները։ Բացարձակ մասշտաբն ավելի քիչ կարևոր է։
Այդ պատճառով 4-րդ բաժնի չափաբերումն առաջին հերթին ուղղում է զրոյական շեղումը։
Notes: TIMING: 0:21–0:23. atan2, not atan: it keeps the quadrant and never divides by
zero. Say that in one sentence, not more.
The middle card is the idea students do not expect: a ratio forgives a scale
error common to both axes. Ask: "if both axes read 2 % high, what happens to the
angle?" Nothing. "If only X reads 12 mg high?" At level, that is a tilt of
arcsin(0.012) = 0.69°, already outside the requirement.

## Slide 13
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 5 · MEMS արագաչափեր
14
Թեքությո՞ւն, թե՞ հորիզոնական արագացում
Նույն ցուցմունքը կարող է առաջանալ երկու տարբեր ֆիզիկական պատճառից
ՃԱՆԱՊԱՐՀԸ ԹԵՔՎԱԾ Է 11.3°
ձգողության 0.20 g պրոյեկցիա X առանցքի վրա
ՄԵՔԵՆԱՆ ԱՐԱԳԱՆՈՒՄ Է 0.2 g
նստատեղը X առանցքի ուղղությամբ ստեղծում է 0.20 g
=
Հորիզոնական արագացում | 0.05 g | 0.10 g | 0.20 g | 0.30 g
Ցուցադրված թեքություն՝ atan(a/g) | 2.9° | 5.7° | 11.3° | 16.7°
±0.5° պահանջի դեպքում նույնիսկ 0.01 g հորիզոնական արագացումը անթույլատրելի սխալ է։ Եթե այն տևում է թեքության չափ երկար, որևէ ֆիլտր չի տարբերակի դրանք։
Լուծումը՝ պտույտը չափող, գծային արագացումից անկախ տվիչ (Դասախոսություն 6)։
Notes: TIMING: 0:23–0:25. The punchline of chunk 1, and the debt this lecture hands to the
next one.
Numbers checked: atan(0.05) = 2.86°, atan(0.1) = 5.71°, atan(0.2) = 11.31°,
atan(0.3) = 16.70°. And the red line: atan(0.01) = 0.57°, so one hundredth of a g
of shove already exceeds half a degree.
Say it as a debt, deliberately, the way Lecture 2 did: "I am leaving this unpaid.
Next week you meet the sensor that pays it — and it has its own problem."

## Slide 14
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 5 · MEMS արագաչափեր
15
ԲԱԺԻՆ 2 · ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
Զանգված, երկու առաձգական տարր և բացակ
x = a/ω₀²․ հիմնական հավասարումը և դրանում պարունակվող նախագծային փոխզիջումը։
ՉԱՓՎՈՂ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ
ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
ԵԼՔ
ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ
ՄԻՋԵՐԵՍ
ՉԱՓԱԲԵՐՈՒՄ
ԽԱՓԱՆՄԱՆ ՁԵՎԵՐ
Notes: TIMING: 0:25. Section marker. "Steps two and three together, because for this device
you cannot separate them: the structure is the transducer."

## Slide 15
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 5 · MEMS արագաչափեր
16
Իներտ զանգվածի տեղաշարժը
x = ma/k հարաբերությունը բաժանենք m-ի վրա․ զանգվածն ու կոշտությունը միավորվում են մեկ պարամետրում
x = ma / k = a / ω₀² ω₀ = 2π f₀
Ներկայացուցչական սարք՝ f₀ = 5 կՀց | Տեղաշարժ
1 g | 9.9 նմ
8.73 mg՝ 0.5° թեքություն | 0.087 նմ
համեմատության համար՝ Si–Si կապ | 0.235 նմ
ՀԱՇՎԱՐԿԸ
ω₀ = 2π × 5000
= 31 416 rad/s
x = 9.81 / 31 416²
= 9.9 × 10⁻⁹ m
0.5° թեքությունը զանգվածը տեղաշարժում է ատոմային կապի երկարությունից էլ քիչ։ Չափումն իրականացվում է էլեկտրոդի մեծ մակերեսով միջինացման շնորհիվ։
Ինտեգրալ սխեման միջինացնում է ամբողջ էլեկտրոդի բացակը, ուստի ենթաատոմային միջին տեղաշարժը դառնում է կրկնելի ազդանշան։
Notes: TIMING: 0:25–0:28. The figure students remember from this lecture. Do the
arithmetic on the board, not just on the slide.
9.81 / (2π·5000)² = 9.94 nm per g. Times 0.00873 = 0.087 nm. A silicon-silicon
bond is 0.235 nm. So the tilt they will measure in Lab 3 moves the proof mass by
about a third of an atomic bond.
Pre-empt the objection: "How can you measure less than an atom?" Because the plate
is a hundred micrometres across and the gap is averaged over all of it. The mean
position of a million atoms is a perfectly good number. f₀ = 5 kHz is
representative, not the ISM330DHCX's published value — say so.

## Slide 16
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 5 · MEMS արագաչափեր
17
x = a/ω₀² հարաբերության նախագծային փոխզիջումը
Զգայունությունը համեմատական է 1/f₀²-ին, իսկ հարթ հաճախականային տիրույթը ավարտվում է մոտ f₀-ի շրջանում
հաճախականություն / f₀, 0…2
արձագանք
դեմպֆերված, Q ≈ 0.7՝ հարթ մինչև մոտ f₀/3
թույլ դեմպֆերված, Q = 3՝ ×3 f₀-ում
f₀
f₀-ն երկու անգամ փոքրացնելիս | Հետևանք
տեղաշարժը մեկ g-ի հաշվով | ×4՝ ավելի մեծ ազդանշան
օգտագործելի թողունակություն | ÷2
հարվածադիմացկունություն | վատանում է՝ ավելի փափուկ կախոց
Խոռոչի գազը սահմանում է դեմպֆերումը, իսկ դեմպֆերումը՝ ռեզոնանսային գագաթը։ f₀-ին մոտ տատանումը մեխանիկորեն ուժեղանում է մինչև թվային ֆիլտրումը։
Notes: TIMING: 0:28–0:31. Lecture 4 said sensitivity and bandwidth share m and k. This is
that sentence with a curve.
Read the table right to left: halving f₀ quadruples the signal (1/f₀²) and halves
the band. Nobody gets both — the mask decided, once.
The amber line matters for the failure chunk: a machine vibration near the
structure's resonance is amplified mechanically, before the digital filter, so no
register setting removes it. Accelerometers are damped deliberately (Q below 1)
for exactly this reason; gyroscopes, next week, are the opposite.

## Slide 17
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 5 · MEMS արագաչափեր
18
Բացակի ընթերցումը՝ տարբերակային ունակություն
4-րդ դասախոսության 1-ին սկզբունքը և երկու բացակի անհրաժեշտությունը
ԱՆՇԱՐԺ ԷԼԵԿՏՐՈԴ
ԱՆՇԱՐԺ ԷԼԵԿՏՐՈԴ
ԻՆԵՐՏ ԶԱՆԳՎԱԾ ↑ x
C₁ = εA/(d − x)
C₂ = εA/(d + x)
ՏԱՐԲԵՐԱԿԱՅԻՆ ՉԱՓՄԱՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ
C₁ − C₂ ≈ 2C₀·x/d
▸ առաջին մոտարկմամբ գծային է x-ի նկատմամբ
▸ նույն կերպ փոփոխվող ջերմաստիճանային և մեխանիկական ազդեցությունները փոխհատուցվում են
1 g-ի դեպքում՝ ներկայացուցչական սարք | 
զանգվածի տեղաշարժ x | 9.9 նմ
բացակ d | 1.5 մկմ
x/d՝ հարաբերական ազդանշան | 0.66 %
Ունակությունները ֆեմտոֆարադների, իսկ փոփոխությունը՝ ատտոֆարադների կարգի են։ Ուստի էլեկտրոնիկան նույն բյուրեղի վրա է, իսկ ելքում ներկայացվում են mg-երով արժեքներ։
Notes: TIMING: 0:31–0:33. Two gaps, one grows and one shrinks. The difference is linear in
x and immune to anything that moves both together.
That second property is a partial answer to Lecture 4's stress chain: symmetric
stress cancels, asymmetric stress does not. Solder joints are asymmetric. So say
it: "differential sensing is why a symmetric package is quiet, and why an
asymmetric solder fillet is not."
x/d = 9.9 nm / 1.5 µm = 0.66 % at a full g. At 8.73 mg it is 58 parts per million.

## Slide 18
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 5 · MEMS արագաչափեր
19
Մեծ զանգվածը նվազեցնում է աղմուկը
Էլեկտրոնիկայով չվերացվող աղմուկի աղբյուրը գազի մոլեկուլների պատահական հարվածներն են
aₙ = √(4kBTω₀/(mQ)) — ջերմամեխանիկական աղմուկի խտություն
Ներկայացուցչական արժեքներ՝ m = 10 մկգ, f₀ = 5 կՀց, Q = 1, 300 Կ | մեկ √Hz-ի հաշվով
Կառուցվածքի Բրաունյան աղմուկի ստորին սահման | 23 µg/√Hz
ISM330DHCX ամբողջ սարքը, բն. | 60 µg/√Hz
Բոլոր չափերը երկու անգամ փոքրացնելիս՝ m ÷ 8, իսկ aₙ × √8 = 2.8։ 1-ին դասախոսության m ∝ L³ օրենքը՝ արտահայտված µg/√Hz-ով։
Այս օրինակում էլեկտրոնիկան ավելի մեծ աղմուկ է ավելացնում, քան մեխանիկական կառուցվածքը։ Ամենափոքր սարքերում գերակշռում է կառուցվածքային աղմուկը, որը որևէ ինտեգրալ սխեմա չի նվազեցնում։
Notes: TIMING: 0:33–0:35. DESIGNATED CUT if you are behind — keep only the shrink-by-2
line.
The formula is not examinable; its shape is. Mass is in the denominator, so a
heavier mass is quieter. That closes the loop from Lecture 1 (m ∝ L³) through
Lecture 4 (bulk is quieter than surface) to a number.
Computed: 4·kB·T·ω₀ = 4 × 1.38e-23 × 300 × 31 416 = 5.2e-16. Divide by m·Q = 1e-8,
square-root: 2.28e-4 m/s²/√Hz = 23 µg/√Hz. The 10 µg mass is representative, not
ST's figure — say so.

## Slide 19
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 5 · MEMS արագաչափեր
20
Իներտ զանգվածի տեղաշարժը չափելու այլ եղանակներ
Ունակային փոխակերպումը հիմնական տարբերակն է, բայց ոչ միակը
 | Ունակային | Պիեզոռեզիստիվ | Պիեզոէլեկտրական
Չափում է | բացակը | կախոցի դեֆորմացիան | դեֆորմացիայից առաջացած լիցքը
Հաստատուն թեքությո՞ւն | այո | այո | ՈՉ
Բնորոշ տիրույթ | ±2…±16 g | ±50…±2000 g | տատանումներ, 0.5 Հց…20 կՀց
Առավելություն | փոքր աղմուկ, ցածր արժեք, նույն բյուրեղի սխեմա | պարզ, ամուր, mV կամրջակային ելք | լայն շերտ, սնուցում չի պահանջում
Սահմանափակում | փխրուն բացակ, կպչում | կամրջակի ջերմաստիճանային դրեյֆ | հաստատուն բաղադրիչի արձագանք չկա
Կիրառում | հեռախոսներ, ԻՉՄ-ներ, ուսումնական հավաքածու | վթարի և հարվածի գրանցիչներ | մեքենաների վիճակի մշտադիտարկում
Երեք դեպքում էլ կառուցվածքը նույնն է։ Փոխակերպման սկզբունքն է որոշում տիրույթը, հաճախականային շերտը և հաստատուն թեքության չափման հնարավորությունը։
Notes: TIMING: 0:35–0:37. The semester plan asks for capacitive and piezoresistive; the
piezoelectric column is Lecture 4's Poll 3, repeated so that the comparison is
complete.
Piezoresistive in one sentence: implanted resistors on the flexure, four of them in
a bridge, millivolts out; the stiff structure survives thousands of g, which is why
crash recorders use it, and the bridge drifts with temperature, which is why it
needs compensation (Lecture 8).
Ranges are representative of each family, not one product.

## Slide 20
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 5 · MEMS արագաչափեր
21
ԲԱԺԻՆ 3 · ԵԼՔ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ
Ելքային տվյալները
և դրանց բնութագրերը
Կոդ, զգայունություն, տիրույթ և տվյալների թերթիկի բոլոր պարամետրերը միավորող սխալի մոդել։
ՉԱՓՎՈՂ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ
ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
ԵԼՔ
ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ
ՄԻՋԵՐԵՍ
ՉԱՓԱԲԵՐՈՒՄ
ԽԱՓԱՆՄԱՆ ՁԵՎԵՐ
Notes: TIMING: 0:37. Section marker. "Steps four and five: what comes out, and what the
manufacturer promises about it. You met most of these rows in Lecture 2; today each
one gets a place in an equation."

## Slide 21
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 5 · MEMS արագաչափեր
22
Թվային ելք՝ 16-բիթանոց կոդ և զգայունություն
Զգայունությունը սահմանում է միայն ընտրված չափման տիրույթը
FS_XL | Տիրույթ | Զգայունություն | 1 g-ի կոդ | Քվանտացման ՄՔՇ
00 | ±2 g | 0.061 mg/LSB | 16 393 | 0.018 mg
10 | ±4 g | 0.122 mg/LSB | 8 197 | 0.035 mg
11 | ±8 g | 0.244 mg/LSB | 4 098 | 0.070 mg
01 | ±16 g | 0.488 mg/LSB | 2 049 | 0.141 mg
a = կոդ × զգայունություն 16-բիթանոց լրացուցիչ կոդ, կրտսեր բայթն առաջինը, սկսած 0x28-ից
Նույնիսկ ամենալայն տիրույթի քվանտացման ՄՔՇ-ն 0.14 mg է՝ 8.73 mg օգտակար ազդանշանից մոտ 60 անգամ փոքր։ Տիրույթի ընդլայնման գինը փոքր է։
Notes: TIMING: 0:37–0:39. Table rows are in encoding order so that the Lab 1 trap is
visible: 01 is ±16 g, highlighted. Somebody in the room fell into it in week two;
say "you know why this row is amber".
Check the third column aloud once: 1000 / 0.061 = 16 393 — the number they saw on
the console. Quantisation 0.488/√12 = 0.141 mg.
The teal line is Lecture 2's verdict — resolution was never the deciding variable —
reappearing as a range decision. It sets up the saturation poll.

## Slide 22
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 5 · MEMS արագաչափեր
23
Տվյալների թերթիկի բոլոր տողերը մեկ հավասարման մեջ
Յուրաքանչյուր առանցքի սխալի մոդելը
aout = (1 + s)·a + b + c·a⊥ + n
s · ՄԱՍՇՏԱԲԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑ
զգայունության թույլատրելի շեղում՝ ±2 %
b · ԶՐՈՅԱԿԱՆ ՇԵՂՈՒՄ
±10 mg բն., ±65 mg առավ.
ջերմաստիճանային փոփոխություն՝
±0.1 mg/°C բն.
c · ՄԻՋԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ
±0.5 %՝ 25 °C-ում,
պատյանի մակարդակում,
գումարած տեղադրման սխալը
n · ԱՂՄՈՒԿ
60 µg/√Hz բն.՝
բազմապատկված √թողունակությամբ
Չափաբերումը գնահատում է s-ն և b-ն։ Տեղադրումն ավելացնում է c-ին։ Միայն թողունակության նեղացումն է նվազեցնում n-ը։
ISM330DHCX, DS13012 Rev 6․ 2-րդ դասախոսության նույն տողերը՝ դասավորված սխալի մոդելի անդամներով։
Notes: TIMING: 0:39–0:42. THE DATASHEET CASE for this lecture. Walk the four boxes against
the real datasheet on the projector if you can; the numbers are the part in their
kit.
The point to insist on: a datasheet looks like a list, but it is really four terms
of one equation. Once a student sees that, "which rows matter" becomes "which term
is largest after I calibrate" — Lecture 2's rule again.
Temperature is hiding inside b: the bias has a coefficient, which is why b is the
term that comes back after calibration. Say "the same 0.5 mg/°C that ended Part A".

## Slide 23
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 5 · MEMS արագաչափեր
24
Լրիվ տիրույթից բարձր ազդանշանը
Ձգողությունն արդեն զբաղեցնում է տիրույթի 1 g մասը, ապա սկսվում է մեքենայի տատանումը
ժամանակ
Z, g
+2 g լրիվ տիրույթ
−2 g լրիվ տիրույթ
1 g՝ ձգողություն
իրական շարժում՝ 1 g + 3 g գագաթային տատանում
ՏՎԻՉԸ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ Է
դրական գագաթները կտրված են,
իսկ բացասականները՝ ոչ
Տվիչի տիրույթը ±2 g է, իսկ ձգողությանը գումարվող տատանումը հասնում է +4 g-ի։
Notes: TIMING: 0:42–0:44. A tilt monitor on a vibrating machine, sensor left at its reset
range of ±2 g. The machine adds 3 g peak at some tens of hertz. Z should swing from
−2 to +4 g around the 1 g of gravity.
Point: the waveform is ASYMMETRIC about zero because gravity has already used 1 g
of the range. The tops clip at +2, the bottoms just touch −2.
Do not say what the average does. That is Poll 3.

## Slide 24
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 5 · MEMS արագաչափեր
25
ՀԱՐՑՈՒՄ 3
Կտրված ազդանշանը մեկ վայրկյան միջինացվում է մեքենայի թեքությունը որոշելու համար։ Մեքենան իրականում հորիզոնական է, հետևաբար Z-ի իրական միջինը 1 g է։
Միջինացված ցուցմունքը կլինի՝
A
1 g․ հագեցումը միայն աղմուկ է ավելացնում, իսկ միջինացումն այն հեռացնում է
B
1 g-ից մեծ
C
1 g-ից փոքր
D
0 g․ տվիչը հագենում և դադարում է տվյալ տալ
Քվեարկեք, ապա կրկին դիտեք գրաֆիկը․ ալիքաձևի ո՞ր հատվածներն են հեռացվել։
Notes: TIMING: 0:44–0:46. Quick vote, no peer phase unless the split is 30–70 %. Expect A
at 35–50 % — "averaging fixes it" is the misconception this poll exists for.
B is the student who thinks the top is "stuck high". D is a reasonable guess about
saturation that the picture already contradicts.

## Slide 25
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 5 · MEMS արագաչափեր
26
ՀԱՐՑՈՒՄ 3 · ՊԱՏԱՍԽԱՆ
Կտրված ազդանշանը մեկ վայրկյան միջինացվում է մեքենայի թեքությունը որոշելու համար։ Մեքենան իրականում հորիզոնական է, հետևաբար Z-ի իրական միջինը 1 g է։
Միջինացված ցուցմունքը կլինի՝
A
1 g․ հագեցումը միայն աղմուկ է ավելացնում, իսկ միջինացումն այն հեռացնում է
B
1 g-ից մեծ
C
1 g-ից փոքր
D
0 g․ տվիչը հագենում և դադարում է տվյալ տալ
0.49 g։ Կտրվել են միայն դրական գագաթները, ուստի միջինը նվազել է։ Այդ արժեքը համապատասխանում է arccos(0.49) = 60.6° թեքության, թեև մեքենան հորիզոնական է։ Հագեցումը աղմուկ չէ, այլ մեքենայի աշխատանքի պահին առաջացող շեղում։
Notes: TIMING: 0:46–0:48. Reveal, then the number, computed numerically: the mean of
clip(1 + 3·sin, −2, +2) over a cycle is 0.4915 g. arccos(0.4915) = 60.56°.
"A level machine, a correct sensor, a correct formula, and a tilt alarm at sixty
degrees every time the motor starts." That is the war story on slide 35 — tell them
it is coming.
The fix is one register field: ±16 g. Next slide.

## Slide 26
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 5 · MEMS արագաչափեր
27
Չափման տիրույթի ընտրությունը գագաթային արժեքից
Տիրույթը որոշվում է առավելագույն ազդեցությամբ, իսկ թողունակությունը՝ չափվող մեծությամբ
Տիրույթ | Պաշար ձգողությունից վեր | Քվանտացում | Դիմանո՞ւմ է 3 g գագաթին
±2 g | +1 g | 0.018 mg | ՈՉ՝ հագենում է
±4 g | +3 g | 0.035 mg | միայն սահմանին
±8 g | +7 g | 0.070 mg | այո
±16 g | +15 g | 0.141 mg | այո՝ հարվածային պաշարով
աղմուկ = 60 µg/√Hz × √52 Hz = 0.43 mg բն. 0.72 mg՝ 100 µg/√Hz առավելագույն արժեքի դեպքում
Տիրույթը պաշտպանում է առավելագույն ազդանշանից, իսկ թողունակությունը սահմանում է ընդունվող աղմուկը։ Դրանք անկախ կարգավորումներ են։
Notes: TIMING: 0:48–0:50. Two knobs, two rules.
Range from the worst-case peak you can imagine, including shocks. On this part it
costs almost nothing — 0.141 mg of quantisation is still 60× below the tilt signal.
Bandwidth from the measurand, because noise density × √BW. At 104 Hz ODR without
LPF2, Lab 2 used BW ≈ 52 Hz: 0.43 mg typical, 0.72 mg at the maximum density. Lab 2
measured it. If you have their Lab 2 σ values, put one on the board now.

## Slide 27
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 5 · MEMS արագաչափեր
28
ԲԱԺԻՆ 4 · ՄԻՋԵՐԵՍ ԵՎ ՉԱՓԱԲԵՐՈՒՄ
Մուտքում մեկ բայթ,
ելքում՝ երկու պարամետր
Գրել գրանցամատյանը, ապա ձգողության անվճար հենակետով գտնել b-ն և S-ը։
ՉԱՓՎՈՂ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ
ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
ԵԼՔ
ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ
ՄԻՋԵՐԵՍ
ՉԱՓԱԲԵՐՈՒՄ
ԽԱՓԱՆՄԱՆ ՁԵՎԵՐ
Notes: TIMING: 0:50. Section marker. "Lecture 4 promised: down to a register value. Here it
is."

## Slide 28
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 5 · MEMS արագաչափեր
29
Մինչև գրանցամատյանի արժեքը՝ CTRL1_XL (0x10)
Երկու կիրառություն և երկու բայթ՝ կազմված առանձին բիթերից
ԹԵՔՈՒԹՅԱՆ ՏՎԻՉ · 104 Հց, ±2 g, LPF2 միացված
ODR3
0
ODR2
1
ODR1
0
ODR0
0
FS1
0
FS0
0
LPF2
1
0
0
0x42
ՄԵՔԵՆԱՅԻ ՏԱՏԱՆՈՒՄ · 1.66 կՀց, ±16 g, LPF2 անջատված
ODR3
1
ODR2
0
ODR1
0
ODR0
0
FS1
0
FS0
1
LPF2
0
0
0
0x84
FS = 01 նշանակում է ±16 g և կոդերի աճման կարգով չէ։ 0-րդ բիթը պետք է գրել 0։ Երկու պահանջներն էլ սահմանվում են միայն տվյալների թերթիկով։
0x42-ը 2-րդ լաբորատոր աշխատանքի բայթն է, որն արդեն գրանցել եք սարքում։
Notes: TIMING: 0:50–0:53. Build the first byte with the room: ODR 104 Hz = 0100, FS ±2 g =
00, LPF2 on = 1, bit 0 = 0. 0100 0010 = 0x42. Somebody will recognise it from Lab 2.
Then the second, faster: ODR 1.66 kHz = 1000, FS ±16 g = 01, LPF2 off, 0 →
1000 0100 = 0x84. Verify the 1.66 kHz ODR code (1000) against Table 43 of your
datasheet revision before class, as the lab notes ask for every register value.
Why LPF2 off at 1.66 kHz: the machine's vibration IS the measurand here, so you
want the band, not the filter. Same part, same register, opposite choices — because
the measurand changed.

## Slide 29
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 5 · MEMS արագաչափեր
30
Չափաբերում ձգողությամբ՝ անվճար հենակետ
Առանցքն ուղղեք վեր, ապա ներքև․ երկու դիրքում էլ ձգողությունը ճշգրիտ ±1 g հենակետ է
b = (up + down) / 2 S = (up − down) / 2
Z առանցք՝ երկու դիրք | Ցուցմունք | 
Z դեպի վեր | +1015.0 mg | = +S + b
Z դեպի ներքև | −991.0 mg | = −S + b
զրոյական շեղում b | +12.0 mg | թույլատրելի է ±65 mg
մասշտաբ S | 1003.0 mg/g | +0.30 %, թույլատրելի է ±2 %
ՎԵՑ ԴԻՐՔ
Հարթ մակերևույթի նկատմամբ ±X, ±Y և ±Z դիրքերը տալիս են բոլոր երեք առանցքների b-ն և S-ը՝ առանց հատուկ հենակետային սարքի։
Երևանում g ≈ 9.799 մ/վ² է՝ ստանդարտից 0.08 % պակաս։ Տարբերությունը փոքր է ±2 %-ից, սակայն «1 g»-ն տեղանքից կախված է։
Յուրաքանչյուր առանցքի երկու ցուցմունքը հեռացնում է 12 mg սխալը, որը մեծ է ամբողջ թեքության ազդանշանից։ Սա 3-րդ լաբորատոր աշխատանքի առաջին փուլն է։
Notes: TIMING: 0:53–0:57. THE WORKED CALCULATION. Do it on the board.
Up reads +1015.0 mg, down reads −991.0 mg. Add: 24.0, halve: b = +12.0 mg. Subtract:
2006.0, halve: S = 1003.0 mg per g, a scale error of +0.30 %. Both are inside the
datasheet limits; both are larger than they look — 12 mg is 1.4× the tilt signal.
The Yerevan line is a genuine subtlety, not a digression: local g at 40.2° N,
~990 m is about 9.7988 m/s², 0.08 % below 9.80665. It is far below the ±2 % scale
tolerance, so it does not matter here; it will matter in a precision lab.
Averaging each position over a few seconds is what makes the numbers repeatable;
noise at 0.4 mg per sample averages down fast.

## Slide 30
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 5 · MEMS արագաչափեր
31
ՀԱՐՑՈՒՄ 4
Արագաչափը աշխատասեղանի վրա չափաբերում եք վեց դիրքով՝ որոշելով յուրաքանչյուր առանցքի b-ն և S-ը։ Այնուհետև տպասալը պտուտակով ամրացնում եք նախագծի պատյանում։
Սխալի մոդելի ո՞ր անդամն է ամենայն հավանականությամբ փոխվել։
A
ոչ մեկը․ չափաբերման տվյալները պահպանված են ծրագրում
B
զրոյական շեղումը b
C
աղմուկը n
D
մասշտաբային գործակիցը s՝ երկու անգամ
Փոխանցման հարց․ 4-րդ դասախոսության մեխանիկական լարումների շղթան՝ կիրառված այսօրվա հավասարման նկատմամբ։
Notes: TIMING: 0:57–0:59. Quick vote. Target 55–75 % B. This is a check that the stress
chain from Lecture 4 has attached to a term, not a new discrimination.
A is the student who thinks a stored number is a property of the device. C is a
guess. D is a range-encoding memory from Lab 1 surfacing in the wrong place.

## Slide 31
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 5 · MEMS արագաչափեր
32
ՀԱՐՑՈՒՄ 4 · ՊԱՏԱՍԽԱՆ
Արագաչափը աշխատասեղանի վրա չափաբերում եք վեց դիրքով՝ որոշելով յուրաքանչյուր առանցքի b-ն և S-ը։ Այնուհետև տպասալը պտուտակով ամրացնում եք նախագծի պատյանում։
Սխալի մոդելի ո՞ր անդամն է ամենայն հավանականությամբ փոխվել։
A
ոչ մեկը․ չափաբերման տվյալները պահպանված են ծրագրում
B
զրոյական շեղումը b
C
աղմուկը n
D
մասշտաբային գործակիցը s՝ երկու անգամ
Փոխվել է զրոյական շեղումը։ Պտուտակի ձգումը ծռում է տպասալն ու պատյանը, իսկ լարումը փոխում է զրոյական արագացման մակարդակը։ Չափաբերումը պետք է կատարել վերջնական հավաքումից ՀԵՏՈ և կրկնել պտուտակների միջամտությունից հետո։
Notes: TIMING: 0:59–1:00. Reveal. One rule to write down: calibrate the assembly, not the
component. The six-position test in Lab 3 is done with the board in its final
mounting for exactly this reason.
Cross-axis c also changes, which is the next slide — but b changes first and most.

## Slide 32
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 5 · MEMS արագաչափեր
33
Տեղադրման կողմնորոշումը և առանցքների ուղղությունները
Տվյալների թերթիկը ցույց է տալիս պատյանի առանցքները, իսկ դրանց համակարգային ուղղությունը որոշում է տեղադրումը։
Տպասալը շեղված է իրական ուղղությունից 1°-ով | 
ձգողության արտահոսքը X առանցք՝ sin(1°) × 1 g | 17.5 mg
արտահայտված որպես միջառանցքային սխալ | 1.75 %
տվյալների թերթիկի միջառանցքային զգայունություն՝ պատյանի մակարդակում | ±0.5 %
ԵՐԵՔ ՍՏՈՒԳՈՒՄ՝ ՄԻՆՉԵՎ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄԸ
1
Գտնել 1-ին արտանցիչը և առանցքների գծագիրը։
2
Կանխատեսել նշանները, ապա թեքելով տպասալը՝ հաստատել։
3
Գրանցել տվիչից մարմնի համակարգ անցման պտույտը։
Տեղադրման 1° սխալը տվյալների թերթիկի միջառանցքային ամբողջ սահմանաչափից 3.5 անգամ մեծ է։
Ապակողմնորոշումը տվյալների թերթիկում չկա, քանի որ այն տվիչի հատկություն չէ։ Այն առաջանում է գծագրից, ամրակից և հավաքումից։
Notes: TIMING: 1:00–1:03. This pays the rest of Lecture 2's cross-axis debt in a number:
sin(1°) = 0.01745, so a one-degree mounting error puts 17.5 mg of gravity into the
wrong axis, 1.75 % — three and a half times the ±0.5 % the datasheet quotes.
The three checks are Lab 1's check-off question 4 ("predict the axis before
turning") promoted to a design rule. The third — writing down the rotation from
sensor frame to body frame — is what Lecture 7's coordinate frames build on.

## Slide 33
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 5 · MEMS արագաչափեր
34
ԲԱԺԻՆ 5 · ԽԱՓԱՆՄԱՆ ՁԵՎԵՐ
Արագաչափերի համակարգային
խափանումները
Պատճառը հազվադեպ է սիլիցիումային բյուրեղը։ Ավելի հաճախ սխալ են ընտրված տիրույթը, կոորդինատային համակարգը կամ ամրացումը։
ՉԱՓՎՈՂ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ
ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
ԵԼՔ
ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ
ՄԻՋԵՐԵՍ
ՉԱՓԱԲԵՐՈՒՄ
ԽԱՓԱՆՄԱՆ ՁԵՎԵՐ
Notes: TIMING: 1:03. Last step of the pattern. "Step eight is where the other seven get
tested, and it is where the stories come from."

## Slide 34
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 5 · MEMS արագաչափեր
35
Համակարգային խափանում․ «թեքվող» ջարդիչը
Դաշտային խնդիրների տարածված դասի օրինակ՝ 3-րդ հարցման թվերով
ԻՆՉ ԷՐ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ
Շարժիչը գործարկելիս ջարդիչի շրջանակի թեքության տվիչը ցույց էր տալիս ≈60°, կանգից հետո՝ նորմալ արժեք։
ԻՆՉՆ ԷԻՆ ԿԱՍԿԱԾՈՒՄ
Տվիչը երկու անգամ փոխարինեցին, ապա երկարացրին միջինացման պատուհանը։ Արդյունք չեղավ։
ՊԱՏՃԱՌԸ
Տիրույթը մնացել էր ±2 g։ Մոտ 3 g գագաթային տատանումը կտրում էր դրական գագաթները, և միջինը նվազում էր 0.49 g-ի։
ԼՈՒԾՈՒՄԸ
FS_XL = 01՝ ±16 g։ Քվանտացումը՝ 0.14 mg, օգտակար ազդանշանից ≈60 անգամ փոքր։
Երկար միջինացումը չի ուղղում շեղված նմուշները։ Նախ դիտեք ՉՄՇԱԿՎԱԾ կոդերը․ կրկնվող 32 767 արժեքը հագեցման ակնհայտ նշան է։
Notes: TIMING: 1:03–1:06. Tell it as a story, in order, and make the room guess the cause
at "what was blamed" before you reveal the third row. Someone will say "clipping" —
they voted on it twenty minutes ago.
The engineering lesson is the dark box: the cure for a biased reading is never more
averaging. The raw codes pinned at +32 767 (the top of the 16-bit range) would have
identified the fault in ten seconds. That is Lecture 3's "keep the raw column"
paying out.
The story is representative, not a named incident; say so if asked.

## Slide 35
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 5 · MEMS արագաչափեր
36
Համակարգային սխալներն ըստ ախտանշանի
Յուրաքանչյուր տող վերլուծության շղթայի մեկ սխալ կիրառված քայլ է
Ախտանշան | Պատճառ | Քայլ | Լուծում
¦a¦-ն հանգիստ վիճակում ≈250 mg | FS կոդավորումը ենթադրվել է աճման կարգով | 4 · ելք | կարդալ աղյուսակը
թեքությունը ցատկում է մեքենայի աշխատանքի պահին | հագեցում՝ փոքր տիրույթ | 5 · բնութագրեր | տիրույթն ընտրել գագաթից
թեքությունը սահում է օրվա ընթացքում | զրոյական շեղման ջերմաստիճանային գործակից | 7 · չափաբերում | գրանցել T-ն, փոխհատուցել
թեքության նշանը սխալ է | տվիչի և մարմնի համակարգերը չեն համընկնում | 6 · միջերես | կանխատեսել, թեքել, հաստատել
հավաքումից հետո շեղումը փոխվել է | տեղադրման մեխանիկական լարում | 7 · չափաբերում | չափաբերել հավաքվածքը
կեղծ տատանման գագաթ | ամրակի ռեզոնանս կամ վերածածկում | 2 · կապակցում | կոշտացնել, միացնել LPF2
Վեց սխալներից հինգը չեն երևում տվյալների թերթիկում, բայց ակնհայտ են չմշակված տվյալների գրաֆիկում։
Notes: TIMING: 1:06–1:09. A reference slide; it is in the reader, Section 5.8. Do not read
all six. Pick two the room has not seen — the sign error and the bracket resonance —
and say one sentence each.
Bracket resonance is Lecture 1's mechanical coupling stage returning: a cantilevered
sensor bracket with a resonance at 200 Hz will amplify machine vibration there, and
without LPF2 it will alias into the band (Lecture 3's arithmetic).

## Slide 36
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 5 · MEMS արագաչափեր
37
ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
Արագաչափը չի տարբերակում
թեքությունը հորիզոնական արագացումից։
Այն չափում է ձգողությունից անկախ բոլոր մեխանիկական ազդեցությունները։ Այդ պատճառով հանգիստ վիճակում ձգողությունը երևում է որպես ներքևից ուղղված հակազդեցություն, ինչպես ցանկացած այլ հրում։ Հաճախականությամբ բաժանումը գործում է միայն հստակ տարբեր տիրույթների դեպքում։ Մնացած դեպքերում անհրաժեշտ է երկրորդ տվիչ։
Notes: TIMING: 1:09–1:10. Read it once. Stop for three seconds.
This is the sentence they should be able to say in Lecture 6's opening retrieval.
It is also misconception M1 — "it measures acceleration" — answered completely.

## Slide 37
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 5 · MEMS արագաչափեր
38
Ութ քայլերի լրացված օրինակը
Կառուցվածք 1 և սկզբունք 1․ հաջորդ վեց շաբաթների վերլուծական ձևանմուշը
Քայլ | Արագաչափի համար
1 Չափվող մեծություն | տեսակարար ուժ՝ հանգիստ վիճակում +1 g, ազատ անկման դեպքում 0
2 Փոխակերպում | ունակային տարբերակային, մեծ g-երի համար՝ պիեզոռեզիստիվ
3 Կառուցվածք | առաձգական կախոցի վրա իներտ զանգված՝ x = a/ω₀²
4 Ելք | 16-բիթանոց կոդ × mg/LSB, սահմանվում է տիրույթով
5 Բնութագրեր | b, s, c, n՝ մեկ հավասարման չորս անդամ
6 Միջերես | CTRL1_XL՝ ODR, FS և LPF2 մեկ բայթում
7 Չափաբերում | ձգողությամբ, յուրաքանչյուր առանցքի երկու դիրքով, հավաքվածքի վրա
8 Խափանման ձևեր | հագեցում, կոորդինատային համակարգ, ամրացում․ հազվադեպ՝ բյուրեղ
ՀԱՋՈՐԴԸ․ Դասախոսություն 6՝ գիրոսկոպ։ Այն չի արձագանքում գծային հրումներին, սակայն ունի դրեյֆ։
Notes: TIMING: 1:10–1:14. Ask for each row before showing it, if the clock allows. This is
the first time the eight-step pattern has been completed for a real device; the
next six lectures produce one of these tables each, and the capstone selection
matrix is built from them.
Tell them the table is in the reader, Section 5.10, so nobody copies it.

## Slide 38
MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 5 · MEMS արագաչափեր
39
Եզրափակիչ առաջադրանք
Երկու հարց · 90 վայրկյան · գրավոր պատասխան
1 · ՁԵՐ ՆԱԽԱԳԻԾԸ
Ընտրեք ձեր նախագծի արագաչափի լրիվ տիրույթն ու թողունակությունը և յուրաքանչյուր ընտրության համար նշեք մեկ հիմնավորում։
2 · ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ
Ինչո՞ւ սեղանին հանգիստ դրված արագաչափը ցույց է տալիս +1 g, և ի՞նչ ցույց կտա ազատ անկման ժամանակ։
Հաջորդ շաբաթ՝ Լաբորատոր աշխատանք 3․ վեց դիրք, երեք առանցքների b և S՝ ձեր վերջնական հավաքվածքի վրա։
Ընթերցանություն․ ուսումնական ձեռնարկ, գլուխ 5՝ «Արագաչափեր»։ Վարժություններում՝ հագեցած ջարդիչի ամբողջական օրինակը։
Notes: TIMING: 1:14–1:20. The exit ticket has six minutes today, not two: the clock has
slack built in for the peer-instruction rounds. If you are on time, use four of
them for questions and hand out the slips at 1:18.
Q1 tests L5.4. Accept any range with a stated peak (±2 g for a still tilt monitor is
fine if they say why) and any bandwidth tied to the measurand.
Q2 tests L5.1 — the equivalence argument. "The table pushes up" or "it measures
specific force" earn full marks; "free fall reads zero" is required.
These are the input to Lecture 6's opening slide.